G U V E R N U L  R O M Â N I E I

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din  9 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.2. Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta”.

2. La anexa nr.1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la punctul 3.2 din anexa nr.2, sau trebuie marcate în conformitate cu punctul 1 din anexa nr.3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.

În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la punctul 3.2 din anexa nr.2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006, publicat în Jurnalul Oficial L 353 din 31.12.2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr.1272/2008.”

3. La punctul 3.2 din anexa nr.2, panoul de avertizare „Materiale nocive sau iritante” se elimină.

4. La anexa nr.2, punctul 3.2 se completează prin introducerea următoarei note de subsol asociată panoului de avertizare „Pericol general”:

„*Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepţia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu a treia teză a punctului 5 din anexa nr.3 pentru a indica depozitarea de substanţe sau amestecuri periculoase”.

5. La punctul 3.2 din anexa nr.2, textul asociat panoului de avertizare „Materiale combustibile” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Materiale comburante sau oxidante”.

6. La anexa nr.2, punctul 3.2.2 se abrogă.

7. La anexa nr.3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul nr.1272/2008, şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.

Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.

Etichetele prevăzute la prima teză pot fi:

a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr.2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la punctul 3.2 din anexa nr.2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr.1272/2008;

b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul;

c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.”

8. La punctul 5 al anexei nr.3, sintagma „preparate periculoase” se înlocuieşte cu sintagma „amestecuri periculoase”.

ART. II

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La secţiunea I, punctul 2 „Agenţi biologici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2 Agenţi biologici:

Agenţii biologici din grupele de risc 3 şi 4 în înţelesul articolului 5, literele c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006”.

2. La secţiunea I punctul 3 „Agenţi chimici”, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(a) Substanţe şi amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006, publicat în Jurnalul Oficial L 353 din 31.12.2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol:

- toxicitate acută, categoria 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

- corodarea pielii, categoria 1A, 1B sau 1C (H314);

- gaz inflamabil, categoria 1 sau 2 (H220, H221);

- aerosoli inflamabili, categoria 1 (H222);

- lichid inflamabil, categoria 1 sau 2 (H224, H225);

- explozivi, categoriile «exploziv instabil» sau explozivi de la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

- substanţe sau amestecuri autoreactive, tipul A, B, C sau D (H240, H241, H242);

- peroxizi organici, tipul A sau B (H240, H241);

- toxicitate asupra unui organ ţintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H370, H371);

- toxicitate asupra unui organ ţintă specific după o expunere repetată, categoria 1 sau 2 (H372, H373);

- sensibilizare respiratorie, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H334);

- sensibilizare a pielii, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H317);

- cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);

- mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);

- toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)” .

3. La secţiunea I punctul 3 „Agenţi chimici”, literele b) şi c) se abrogă.

4. La secţiunea I punctul 3 „Agenţi chimici”, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(d) Substanţe şi amestecuri definite la art. 5 punctul 1 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. La secţiunea II, titlul secţiunii şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„II. Procese şi activităţi:

a. procesele şi lucrările/activităţile prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

ART. III

Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006, publicat în Jurnalul Oficial L 353 din 31.12.2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr.1272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;

b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile litera a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol” .

2. La alineatul (2) al articolului 12, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţiile aplicabile produselor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.793/93, a Regulamentului Comisiei (CE) nr.1488/94, a Directivei Consiliului 76/769/CEE şi a Directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE, publicat în Jurnalul Oficial L 396 din 30.12.2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr.1907/2006”.

3. La articolul 30, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul nr.1907/2006”.

4. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.32.

(1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea articolului 12, în măsura în care nici Regulamentul nr.1907/2006, nici Regulamentul nr.1272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii.”.

(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alineatul (1), au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii”.

5. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.1 la  prezenta hotărâre.

6. Anexa nr.4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 la  prezenta hotărâre.

ART. IV

Hotărârea Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4.În ceea ce priveşte azbestul, care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.”

2. La articolul 5, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. agent cancerigen:

„a) o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoriile 1A sau 1B prevăzute la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006, publicat în Jurnalul Oficial L 353 din 31.12.2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr.1272/2008;

b) o substanţă, un amestec sau un proces menţionat la anexa nr.1, precum şi o substanţă sau un amestec care este degajat printr-un proces menţionat la anexa respectivă”.

3. La articolul 5,  punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. agent mutagen: o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor germinale, categoriile 1A sau 1B, prevăzute în anexa I la Regulamentul nr.1272/2008”.

4. La articolul 5, punctul 4  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. substanţă - termen definit potrivit prevederilor art.2 punctul 7 din Regulamentul nr.1272/2008”.

5. La articolul 5, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. amestec - termen definit potrivit prevederilor punctului 8 al art.2 din Regulamentul nr.1272/2008”.

6. În tot cuprinsul hotărârii, următorii termeni şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) „preparat”/„preparate” se înlocuieşte cu „amestec”/„amestecuri”;

b) „mutagen asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagen asupra celulelor germinale”;

c) „mutagenitate asupra celulelor embrionare” se înlocuieşte cu „mutagenitate asupra celulelor germinale”;

d) „procedeu”/„procedee” se înlocuieşte cu „proces”/„procese”.

ART. V

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.

(2) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Actele normative modificate şi completate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 65 din 05.03.2014, cu excepţia articolului 2 al directivei.

PRIM-MINISTRU

Victor Viorel PONTA

Anexa nr.1

(Anexa nr.1 la HG nr.1218/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

VALORI LIMITĂ OBLIGATORII DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

ALE AGENŢILOR CHIMICI

| Nr. crt. | CAS(1) | EC(2) (EINECS) | Denumirea agentului chimic | Acţiunea cutanată(3) | Valoare limită maximă | Menţiuni(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8 ore(4) | Termen scurt (5) (15min) |  |
|  |  |  |  |  | mg/m3(6) | ppm(7) | mg/m3(6) | ppm(7) |  |
|  | 75-07-0 | 200-836-8 | Acetaldehidă / Etanal |  | 90 | 50 | 180 | 100 |  |
|  | 140-11-4 | 205-399-7 | Acetat de benzil |  | 50 | 8 | 80 | 13 |  |
|  | 112-07-2 | 203-933-3 | Acetat de 2-Butoxietil | P | 133 | 20 | 333 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 123-86-4 | 204-658-1 | Acetat de n-butil |  | 715 | 150 | 950 | 200 |  |
|  | 108-84-9 | 203-621-7 | Acetat de 1,3 dimetilbutil / Acetat de hexil secundar |  | 150 | 25 | 250 | 42 |  |
|  | 625-16-1 | - | Acetat de 1,1 dimetilpropil / Acetat de terţ pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 Amilacetat, terţ |
|  | 141-78-6 | 205-500-4 | Acetat de etil |  | 400 | 111 | 500 | 139 |  |
|  | 111-15-9 | 203-839-2 | Acetat de 2-etoxietil / Acetat de etilglicol | P | 11 | 2 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 110-19-0 | 203-745-1 | Acetat de izobutil |  | 715 | 150 | 950 | 200 |  |
|  | 123-92-2 | 204-662-3 | Acetat de izopentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 108-21-4 | 203-561-1 | Acetat de izopropil |  | 400 | 96 | 600 | 144 |  |
|  | 79-20-9 | 201-185-2 | Acetat de metil |  | 200 | 63 | 600 | 188 |  |
|  | 626-38-0 | 210-946-8 | Acetat de 1-metilbutil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 110-49-6 | 203-772-9 | Acetat de 2-metoxietil | P | 4,8 | 1,0 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 108-65-6 | 203-603-9 | Acetat de 2-metoxi-1-metiletil | P | 275 | 50 | 550 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 628-63-7 | 211-047-3 | Acetat de pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 620-11-1 | - | Acetat de 3-pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 109-60-4 | 203-686-1 | Acetat de propil |  | 400 | 96 | 600 | 144 |  |
|  | 108-05-4 | 203-545-4 | Acetat de vinil |  | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 141-97-9 | 205-516-1 | Aceto-acetat de etil / Acetil-acetat de etil |  | 100 | 19 | 200 | 38 |  |
|  | 67-64-1 | 200-662-2 | Acetonă |  | 1210 | 500 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 64-19-7 | 200-580-7 | Acid acetic |  | 25 | 10 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 79-10-7 | 201-177-9 | Acid acrilic |  | 5 | 1,7 | 10 | 3,4 |  |
|  | 10035-10-6 | 233-113-0 | Acid bromhidric / Bromură de hidrogen |  | - | - | 6,7 | 2 | Dir.2000/39 |
|  | 107-92-6 | 203-532-3 | Acid butiric |  | 15 | 4 | 30 | 8 |  |
|  | 74-90-8 | 200-821-6 | Acid cianhidric | P | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |  |
|  | 79-11-8 | 201-178-4 | Acid cloracetic |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 7647-01-0 | 231-595-7 | Acid clorhidric / Clorură de hidrogen |  | 8 | 5 | 15 | 10 | Dir.2000/39 |
|  | 598-78-7 | 209-952-3 | Acid 2-cloropropionic |  | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |  |
|  | 75-99-0 | 200-923-0 | Acid 2,2-dicloropropionic |  | 2 | 0,3 | 10 | 1,7 |  |
|  | 756-80-9 | 212-053-9 | Acid O,O dimetilditiofosforic |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 7664-39-3 | 231-634-8 | Acid fluorhidric / Fluorură de hidrogen |  | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | Dir.2000/39 |
|  | 64-18-6 | 200-579-1 | Acid formic |  | 9 | 5 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 7782-79-8 | 231-965-8 | Acid hidrazoic |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 79-41-4 | 201-204-4 | Acid metacrilic |  | 30 | 8,5 | 45 | 13 |  |
|  | 7697-37-2 | 231-714-2 | Acid nitric / Acid azotic |  | - | - | 2,6 | 1 | Dir.2006/15 |
|  | 7664-38-2 | 231-633-2 | Acid ortofosforic |  | 1 | - | 2 | - | Dir.2000/39 |
|  | 144-62-7 | 205-634-3 | Acid oxalic |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 88-89-1 | 201-865-9 | Acid picric |  | 0,1 | - | - | - | Dir.91/322 |
|  | 79-09-4 | 201-176-3 | Acid propionic |  | 31 | 10 | 62 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 7664-93-9 | 231-639-5 | Acid sulfuric (9) |  | 0,05 | - | - | - | Particule lichide pulverizate (10) Dir.2009/161 |
|  | 107-02-8 | 203-453-4 | Acrilaldehidă / Acroleină |  | 0,3 | 0,13 | 0,5 | 0,22 |  |
|  | 79-06-1 | 201-173-7 | Acrilamidă | P | 0,03 | - | - | - | C1B; M1B; R2 |
|  | 141-32-2 | 205-480-7 | Acrilat de n-butil |  | 11 | 2 | 53 | 10 | Dir.2000/39 |
|  | 140-88-5 | 205-438-8 | Acrilat de etil / Etilacrilat |  | 21 | 5 | 42 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 96-33-3 | 202-500-6 | Acrilat de metil / Metilacrilat |  | 18 | 5 | 36 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 107-13-1 | 203-466-5 | Acrilonitril | P | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | C1B |
|  | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaclor / 2-Cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă |  | 20 | - | 30 | - |  |
|  | 107-18-6 | 203-470-7 | Alcool alilic | P | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 64-17-5 | 200-578-6 | Alcool etilic / Etanol |  | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 |  |
|  | 98-00-0 | 202-626-1 | Alcool furfurilic |  | 50 | 12,5 | 100 | 25 |  |
|  | 111-70-6 | 203-897-9 | Alcool heptilic / 1-Heptanol |  | 150 | 31,5 | 250 | 53 |  |
|  | 111-27-3 | 203-852-3 | Alcool hexilic / 1-Hexanol |  | 150 | 36 | 250 | 60 |  |
|  | 123-96-6 | 204-667-0 | Alcool izooctilic / 2- Octanol | P | 150 | 28 | 250 | 47 |  |
|  | 67-63-0 | 200-661-7 | Alcool izopropilic / 2- Propanol |  | 200 | 81 | 500 | 203 |  |
|  | 71-23-8 | 200-746-9 | Alcool propilic / 1- Propanol |  | 200 | 81 | 500 | 203 |  |
|  | 123-72-8 | 204-646-6 | Aldehida butirică |  | - | - | 25 | 9 |  |
|  | 107-20-0 | 203-472-8 | Aldehida cloracetică |  | - | - | 3 | 1 |  |
|  | 123-73-9 | 204-647-1 | Aldehida crotonică / 2- Butenal |  | - | - | 25 | 9 |  |
|  | 309-00-2 | 206-215-8 | Aldrin sau izodrin / 1,2,3,4,10,10 – Hexaclor 1, 4, 4a,5,8,8a- hexahidro- 1,4,5,8-diendodimetilen naftalină | P | 0,2 | - | 0,25 | - |  |
|  | 107-11-9 | 203-463-9 | Alilamină |  | 0,1 | - | 0,4 | - |  |
|  | - | - | Aluminiu şi oxizi |  | 3 | - | 10 | - | (Pulberi) |
|  | - | - | Aluminiu şi oxizi |  | 1 | - | 3 | - | (Fumuri) |
|  | 92-67-1 | 202-177-1 | 4 aminodifenil |  | - | - | - | - | Fp |
|  | 141-43-5 | 205-483-3 | 2-aminoetanol / Etanolamină | P | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Dir.2006/15 |
|  | 75-31-0 | 200-860-9 | 2-aminopropan / Izopropilamină |  | 7 | 3 | 10 | 4 |  |
|  | 7664-41-7 | 231-635-3 | Amoniac |  | 14 | 20 | 36 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 108-24-7 | 203-564-8 | Anhidrida acetică |  | 15 | 3,6 | 25 | 6 |  |
|  | 106-31-0 | 203-383-4 | Anhidrida butirică |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 85-44-9 | 201-607-5 | Anhidrida ftalică |  | 2 | 0,3 | 5 | 0,8 | (Vapori şi aerosoli de condensare) |
|  | 108-31-6 | 203-571-6 | Anhidrida maleică |  | 1 | 0,25 | 3 | 0,75 |  |
|  | 62-53-3 | 200-539-3 | Anilină | P | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 |  |
|  | 90-04-0 | 201-963-1 | o-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 | C1B;M2 |
|  | 536-90-3 | 208-651-4 | m- Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 |  |
|  | 104-94-9 | 203-254-2 | p- Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 |  |
|  | 7440-36-0 | 231-146-5 | Antimoniu / Stibiu |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 86-88-4 | 201-706-3 | Antu / 1-(1-naftil)-2-tiouree |  | 0,2 | - | 0,6 | - |  |
|  | 7440-22-4 | 231-131-3 | Argint |  | 0,1 | - | - | - | Metalic Dir.2000/39 |
|  | - | 231-131-3 | Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag) |  | 0,01 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | - | - | Arsen şi compuşi anorganici (exprimaţi în As) |  | 0,01 | - | 0,1 | - | C 1A |
|  | 7784-42-1 | 232-066-3 | Arsină / Hidrogen arseniat |  | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |  |
|  | 8052-42-4 | 232-490-9 | Asfalt |  | 5 | - | - | - | (Fumuri) |
|  | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazină |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 26628-22-8 | 247-852-1 | Azida de sodiu | P | 0,1 | - | 0,3 | - | Dir.2000/39 |
|  | - | - | Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba) |  | 0,5 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzen | P(11) | 3,25 | 1 | - | - | C1A; M1B Dir.2004/37 |
|  | 50-32-8 | 200-028-5 | 3,4-Benzpiren / Benzo[a]piren |  | - | - | - | - | Fp; C1B; M1B; R1B |
|  | 92-87-5 | 202-199-1 | Benzidină | P | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | - | - | Benzine (carburanţi) |  | 300 | - | 500 | - |  |
|  | 93-89-0 | 202-284-3 | Benzoat de etil |  | 200 | 33 | 300 | 49 |  |
|  | 106-51-4 | 203-405-2 | p- Benzochinonă / Chinonă |  | 0,3 | - | 0,4 | - |  |
|  | - | - | Beriliu (compuşi de Be) |  | 0,002 | - | - | - | C1B |
|  | 111-44-4 | 203-870-1 | Bis(2-cloroetil)eter / 2,2’ Dicloro dietil eter | P | 40 | 6,8 | 60 | 10,3 |  |
|  | 542-88-1 | 208-832-8 | Bis (clorometil) eter |  | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | 14324-55-1 | 238-270-9 | Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 80-05-7 | 201-245-8 | Bisfenol A / 4,4'-Isopropilidendifenol |  | 10 | - | - | - | (Pulberi inhalabile) R2 Dir.2009/161 |
|  | 7726-95-6 | 231-778-1 | Brom |  | 0,7 | 0,1 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 74-96-4 | 200-825-8 | Brometan / Bromura de etil |  | 400 | 90 | 500 | 112 | C2 |
|  | 74-83-9 | 200-813-2 | Brommetan / Bromura de metil | P | 20 | 5 | 30 | 7,5 | M2 |
|  | 593-60-2 | 209-800-6 | Bromura de etilenă |  | 22 | 5 | - | - | C1B |
|  | 106-99-0 | 203-450-8 | 1,3 Butadiena |  | 22 | 10 | - | - | C1A;M1B |
|  | 71-36-3 | 200-751-6 | n-Butanol |  | 100 | 33 | 200 | 66 |  |
|  | 78-93-3 | 201-159-0 | 2 Butanonă / etil metil cetonă / butanonă |  | 600 | 200 | 900 | 300 | Dir.2000/39 |
|  | 109-73-9 | 203-699-2 | Butilamină | P | - | - | 15 | 5 |  |
|  | 106-35-4 | 203-388-1 | Butil etil cetonă / Heptan-3-onă |  | 95 | 20 | - | - | Dir.2000/39 3-heptanonă |
|  | 111-76-2 | 203-905-0 | 2-Butoxietanol / Etilenglicol monobutileter | P | 98 | 20 | 246 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 112-34-5 | 203-961-6 | 2-(2-Butoxietoxi)-etanol / Dowanol DB |  | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | Dir.2006/15 |
|  | 2426-08-6 | 219-376-4 | Butil glicidil eter |  | 100 | 19 | 200 | 38 | C2; M2 |
|  | - | - | Cadmiu şi compuşi exprimaţi în Cd |  | 0,05 | - | - | - | C1B; M2; R2 |
|  | 76-22-2 | 200-945-0 | Camfor |  | 1 | 6 | 3 | 18 |  |
|  | 105-60-2 | 203-313-2 | ε-Caprolactamă / Ciclohexanon-iso-oximă |  | 10 | - | 40 | - | (Pulberi,vapori) Dir.2000/39 |
|  | 63-25-2 | 200-555-0 | Carbaril / 1-naftil metilcarbamat |  | 2 | - | 5 | - | C2 |
|  | 105-58-8 | 203-311-1 | Carbonat de dietil |  | 700 | 145 | 1000 | 207 |  |
|  | 497-19-8 | 207-838-8 | Carbonat de sodiu |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 12070-12-1 | 235-123-0 | Carbura de tungsten |  | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 463-51-4 | 207-336-9 | Cetenă |  | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 420-04-2 | 206-992-3 | Cianamidă | P | 1 | 0,58 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 75-05-8 | 200-835-2 | Cianometan / Acetonitril | P | 70 | 40 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | - | - | Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în CN) | P | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 110-82-7 | 203-806-2 | Ciclohexan |  | 700 | 200 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 108-93-0 | 203-630-6 | Ciclohexanol | P | 100 | 25 | 200 | 50 |  |
|  | 108-94-1 | 203-631-1 | Ciclohexanonă | P | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 110-83-8 | 203-807-8 | Ciclohexenă |  | 700 | 208 | 1200 | 357 |  |
|  | 108-91-8 | 203-629-0 | Ciclohexilamină |  | 20 | 5 | 40 | 10 | R2 |
|  | 542-92-7 | 208-835-4 | Ciclopentadienă |  | 100 | 35,5 | 200 | 75 |  |
|  | 12079-65-1 | 235-142-4 | Ciclopentadienil tricarbonil mangan |  | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 75-19-4 | 200-847-8 | Ciclopropan |  | 500 | 290 | 700 | 407 |  |
|  | 7782-50-5 | 231-959-5 | Clor | - | - | - | 1,5 | 0,5 | Dir.2006/15 |
|  | 108-90-7 | 203-628-5 | Clorbenzen / monoclorbenzen |  | 23 | 5 | 70 | 15 | Dir.2006/15 |
|  | 74-97-5 | 200-826-3 | Clor brom metan |  | 700 | 132 | 1000 | 189 |  |
|  | 506-77-4 | 208-052-8 | Clorcian |  | - | - | 1 | 0,4 |  |
|  | 57-74-9 | 200-349-0 | Clordan /1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan |  | 0,3 | - | 0,6 | - | C2 |
|  | 106-89-8 | 203-439-8 | 1-clor-2,3-epoxipropan / Epiclorhidrina | P | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | C1B |
|  | 95-57-8 | 202-433-2 | 2-Clorfenol |  | - | - | 10 | - |  |
|  | 74-87-3 | 200-817-4 | Clormetan /clorura de metil |  | 75 | 36 | 150 | 72 | C2 |
|  | 100-00-5 | 202-809-6 | 1-Clor-4 nitrobenzen | P | - | - | 1 | 0,16 | C2;M2 |
|  | 600-25-9 | 209-990-0 | 1-Clor -1 nitropropan |  | 50 | 10 | 75 | 15 |  |
|  | 532-27-4 | 208-531-1 | 2-Cloroacetofenonă |  | - | - | 0,3 | 0,05 |  |
|  | 106-47-8 | 203-401-0 | 4- Cloroanilină | P | 2 | - | 5 | - | C1B |
|  | 75-00-3 | 200-830-5 | Cloretan |  | 268 | 100 | - | - | C2 Dir.2006/15 |
|  | 40507-94-6 | 254-947-1 | 6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | 53469-21-9 | - | Clorodifenil (42% clor) | P | - | - | 1 | - |  |
|  | 11097-69-1 | - | Clorodifenil (54% clor) | P | - | - | 0,5 | - |  |
|  | 75-45-6 | 200-871-9 | Clorodifluorometan |  | 3600 | 1000 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 107-07-3 | 203-459-7 | 2 Cloroetanol / Etilenclorhidrină | P | 3 | 1 | 10 | 3 |  |
|  | 67-66-3 | 200-663-8 | Cloroform / triclormetan | P | 10 | 2 | - | - | C2 Dir.2000/39 |
|  | 96-30-0 | 202-497-1 | 2-Cloro-N-metilacetamida |  | 10 | - | 14 | - |  |
|  | 563-47-3 | 209-251-2 | 3 Cloro-2metil propena / Clorura de metalil |  | 80 | 22 | 150 | 41 |  |
|  | 97-00-7 | 202-551-4 | 1-Clor 2,4 dinitrobenzen |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 126-99-8 | 204-818-0 | Cloropren / 2 Clor-1,3 butadienă | P | 30 | 8 | 50 | 14 | C1B |
|  | 75-29-6 | 200-858-8 | 2-Clorpropan / clorura de izopropil |  | 400 | 125 | 500 | 156 |  |
|  | 96-24-2 | 202-492-4 | 3-cloro-1,2-propandiol / Monoclorhidrină |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 107-05-1 | 203-457-6 | 3-clorpropena / clorura de alil |  | 3 | 1 | 6 | 2 | C2; M2 |
|  | 2039-87-4 | 218-026-8 | o-Clorstiren |  | 50 | 9 | 100 | 18 |  |
|  | 95-49-8 | 202-424-3 | 2-Clortoluen |  | 150 | 30 | 250 | 50 |  |
|  | 106-43-4 | 203-397-0 | 4-Clortoluen |  | 150 | 30 | 250 | 50 |  |
|  | 100-44-7 | 202-853-6 | α Clor toluen / clorura de benzil |  | 5 | 1 | 8 | 1,5 | C1B |
|  | 75-36-5 | 200-865-6 | Clorura de acetil |  | 2 | 0,6 | 5 | 1,6 |  |
|  | 12125-02-9 | 235-186-4 | Clorura de amoniu |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 98-88-4 | 202-710-8 | Clorura de benzoil |  | 5 | 0,9 | 10 | 1,8 |  |
|  | 79-04-9 | 201-171-6 | Clorura de cloracetil |  | 10 | 2 | 20 | 4 |  |
|  | 79-36-7 | 201-199-9 | Clorura de dicloracetil |  | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 |  |
|  | 10545-99-0 | 234-129-0 | Clorura de sulf |  | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 |  |
|  | 7791-25-5 | 232-245-6 | Clorura de sulfuril |  | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 |  |
|  | 7719-09-7 | 231-748-8 | Clorura de tionil |  | 15 | 3 | 25 | 5 |  |
|  | 75-01-4 | 200-831-0 | Clorura de vinil (monomer) |  | 7,77 | 3 | - | - | C1A Dir.2004/37 |
|  | 7440-48-4 | 231-158-0 | Cobalt |  | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 8050-09-7 | 232-475-7 | Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă) |  | 0,1 | - | - | - |  |
|  | 1319-77-3 | 215-293-2 | Cresoli (toţi izomerii) | P | 22 | 5 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 18540-29-9 |  | Crom hexavalent |  | 0,05 | - | - | - | C1A;M1B; R2 |
|  | - | - | Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III) |  | 2 | - | - | - | Dir.2006/15 (inclusiv poz.197) |
|  | 13530-65-9 | 236-878-9 | Cromat de zinc |  | 0,01 | - | - | - | C1A |
|  | - | - | Crom trivalent (compuşi solubili) |  | 0,5 | - | - | - |  |
|  | 98-82-8 | 202-704-5 | Cumen / Izopropilbenzen | P | 100 | 20 | 250 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru |  | - | - | 0,2 | - | (Fumuri) |
|  | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru |  | 0,5 | - | 1,5 | - | (Pulberi) |
|  | 94-75-7 | 202-361-1 | 2,4 D / acid 2,4-diclor-fenoxiacetic |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 1596-84-5 | 216-485-9 | Daminozida / Alar |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 533-74-4 | 208-576-7 | Dazomet / tetrahidro-3,5-dimetil-2H- 1,3,5-triadiazin-2-tionă |  | - | - | 3 | - |  |
|  | 50-29-3 | 200-024-3 | DDT / p,p’-diclorodifenil-tricloretan | P | 0,5 | - | 1 | - | C2 |
|  | 95828-55-0 | - | DDVP / o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat | P | 0,5 | - | 1,5 |  |  |
|  | 17702-41-9 | 241-711-8 | Decaboran | P | 0,1 | 0,016 | 0,3 | 0,05 |  |
|  | 91-17-8 | 202-046-9 | Decahidronaftalină / decalină |  | 100 | 18 | 200 | 36 |  |
|  | 112-30-1 | 203-956-9 | 1-Decanol |  | 100 | 15 | 200 | 30 |  |
|  | 8065-48-3 | - | Demeton / Sistox | P | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 8022-00-2 | - | Demeton metil | P | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 124-02-7 | 204-671-2 | Dialilamină |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,5 |  |
|  | 37764-25-3 | 253-658-8 | N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | 999-21-3 | 213-658-0 | Dialil maleat |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 334-88-3 | 206-382-7 | Diazometan |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | C1B |
|  | 19287-45-7 | 242-940-6 | Diboran |  | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |  |
|  | 106-93-4 | 203-444-5 | 1,2 Dibrometan | P | 0,8 | 0,1 | 2 | 0,3 | C1B |
|  | 74-95-3 | 200-824-2 | Dibrommetan / bromura de metilen |  | 10 | 1,4 | 50 | 7 |  |
|  | 111-92-2 | 203-921-8 | Di n-butilamină |  | - | - | 6 | 1,1 |  |
|  | 142-96-1 | 205-575-3 | Di–n-butil eter / Dibutil eter | P | 30 | 6 | 50 | 9 |  |
|  | 107-66-4 | 203-509-8 | Dibutilfosfat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 84-74-2 | 201-557-4 | Dibutilftalat |  | 2 | - | 5 | - | R1B |
|  | 95-50-1 | 202-425-9 | 1,2-diclorbenzen / o-diclorbenzen | P | 122 | 20 | 306 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 106-46-7 | 203-400-5 | 1,4-diclorbenzen / p-diclorbenzen |  | 122 | 20 | 306 | 50 | C2 Dir.2000/39 |
|  | 22591-21-5 | 245-111-7 | 1,1 Diclor-3,3 dimetil -2-butanonă / diclorpinacolonă |  | - | - | 10 | - |  |
|  | 75-34-3 | 200-863-5 | 1,1-dicloretan | P | 412 | 100 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2 Dicloretan |  | 30 | 7 | 70 | 17 | C1B |
|  | 75-35-4 | 200-864-0 | 1,1 Dicloretilenă / clorura de viniliden |  | 20 | 5 | 80 | 20 | C2 |
|  | 540-59-0 | 208-750-2 | 1,2 Dicloretilenă |  | 200 | 50 | 300 | 76 |  |
|  | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclormetan / clorura de metilen |  | 174 | 50 | - | - | C2 |
|  | 594-72-9 | 209-854-0 | 1,1 Diclor -1-nitroetan |  | 10 | 1,7 | 40 | 7 |  |
|  | 78-87-5 | 201-152-2 | 1,2 Diclorpropan / clorura de propilen |  | 100 | 22 | 200 | 44 |  |
|  | 96-23-1 | 202-491-9 | 1,3 Diclor-2-propanol / 1,3 diclorhidrină | P | 5 | 0,95 | 10 | 1,9 | C1B |
|  | 18671-97-1 | - | 2,6-diclorochinoxalină |  | 50 | - | 100 | - |  |
|  | 75-71-8 | 200-893-9 | Dicloro-difluoro metan / Freon 12 |  | 2000 | 494 | 3000 | 741 |  |
|  | 75-43-4 | 200-869-8 | Dicloromonofluor metan / Freon 21 |  | 42 | 10 | - | - |  |
|  | 6607-45-0 | - | 1,2 Diclorovinil-benzen / α,β diclorstiren |  | 30 | - | 50 | - |  |
|  | 76-14-2 | 200-937-7 | 1,1 Diclor-tetrafluoroetan / Freon 114 |  | 3000 | 430 | 5000 | 715 |  |
|  | 60-57-1 | 200-484-5 | Dieldrin | P | 0,2 | - | 0,25 | - | C2 |
|  | 109-89-7 | 203-716-3 | Dietilamină |  | 15 | 5 | 30 | 10 | Dir.2006/15 |
|  | 100-37-8 | 202-845-2 | 2-Dietilaminoetanol | P | 30 | 6 | 45 | 9 |  |
|  | 91-66-7 | 202-088-8 | N,N Dietilanilină |  | 10 | 1,6 | 20 | 3,2 |  |
|  | 91-65-6 | 202-087-2 | N,N Dietilciclohexilamină |  | 15 | - | 30 | - |  |
|  | 122-39-4 | 204-539-4 | Difenilamină |  | 4 | - | 6 | - |  |
|  | 80-10-4 | 201-251-0 | Difenildiclorsilan |  | 5 | 05 | 7 | 0,7 |  |
|  | 25167-94-6 | 246-696-1 | Difenilpropan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 8004-13-5 | - | Difil (dinil; dowterm; amestec de difenil şi oxid de difenil) |  | 2 | - | 4 | - |  |
|  | 75-61-6 | 200-885-5 | Difluordibrom-metan |  | 600 | 70 | 800 | 93 |  |
|  | 120-80-9 | 204-427-5 | 1,2 Dihidroxibenzen / Pirocatecol |  | 10 | - | 20 | - |  |
|  | 123-31-9 | 204-617-8 | 1,4-dihidroxibenzen / Hidrochinonă |  | 1 | - | 2 | - | C2;M2 |
|  | 25167-70-8 | 246-690-9 | Diizobutilenă |  | 2000 | - | 2500 | - |  |
|  | 27205-99-8 | 248-322-2 | O,O Diizopropil ditiofosfst de sodiu |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 127-19-5 | 204-826-4 | N,N-dimetilacetamidă | P | 36 | 10 | 72 | 20 | R1B Dir.2000/39 |
|  | 124-40-3 | 204-697-4 | Dimetilamină |  | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 121-69-7 | 204-493-5 | N,N Dimetilanilină | P | 25 | 5 | 49 | 10 | C2 |
|  | 103-83-3 | 203-149-1 | Dimetil-benzilamină |  | 5 | 0,9 | 10 | 1,8 |  |
|  | 75-97-8 | 200-920-4 | 3,3 Dimetil-2-butanonă / Pinacolonă |  | 60 | 15 | 150 | 37 |  |
|  | 75-78-5 | 200-901-0 | Dimetil-diclorsilan |  | 3 | 0,6 | 6 | 1,2 |  |
|  | 1331-15-3 | - | 2,5 Dimetil 1,4 dioxan |  | 50 | - | 100 | - |  |
|  | 115-10-6 | 204-065-8 | Dimetil eter / Oxid de dimetil |  | 1920 | 1000 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 68-12-2 | 200-679-5 | N,N Dimetilformamidă | P | 15 | 5 | 30 | 10 | R1B Dir.2009/161 |
|  | 868-85-9 | 212-783-8 | Dimetilfosfit |  | 12 | - | - | - | (Distilat) |
|  | 108-83-8 | 203-620-1 | 2,6 Dimetil 4 heptanona / Diizobutil cetonă |  | 150 | 26 | 250 | 43 |  |
|  | 57-14-7 | 200-316-0 | N,N dimetilhidrazină | P | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | C1B |
|  | 77-78-1 | 201-058-1 | Dimetilsulfat | P | 0,5 | 0,1 | - | - | C1B;M2 |
|  | 120-61-6 | 204-411-8 | Dimetiltereftalat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 60-51-5 | 200-480-3 | Dimetoat |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | 109-87-5 | 203-714-2 | Dimetoximetan / Metilal |  | 1500 | 531 | 2500 | 885 |  |
|  | 628-96-6 | 211-063-0 | Dinitrat de etilenglicol | P | 0,3 | 0,05 | 1 | 0,2 |  |
|  | 25154-54-5 | 246-673-6 | Dinitrobenzen (toţi izomerii) | P | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,2 |  |
|  | 51-28-5 | 200-087-7 | 2,4 Dinitrofenol | P | 0,7 | - | 1 | - |  |
|  | 534-52-1 | 208-601-1 | 4,6 Dinitro-o-crezol / DNOC | P | 0,05 | - | 0,2 | - |  |
|  | 25321-14-6 | 246-836-1 | Dinitrotoluen | P | 1 | - | 1,5 | - | C1B; M2; R2 |
|  | 88-85-7 | 201-861-7 | Dinoseb / 6 sec butil 2,4 dinitrofenol |  | 0,1 |  | 0,5 |  | R1B |
|  | 2813-95-8 | 220-560-1 | Dinosebacetat |  | 0,7 | - | 1 | - |  |
|  | 117-84-0 | 204-214-7 | Dioctilftalat / dietil-hexil 2-ftalat |  | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 |  |
|  | 123-91-1 | 204-661-8 | 1,4 Dioxan | P | 73 | 20 | - | - | C2 Dir.2009/161 |
|  | 124-38-9 | 204-696-9 | Dioxid de carbon |  | 9000 | 5000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 10049-04-4 | 233-162-8 | Dioxid de clor |  | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,11 |  |
|  | 7446-09-5 | 231-195-2 | Dioxid de sulf |  | 5 | 2 | 10 | 4 |  |
|  | 13463-67-7 | 236-675-5 | Dioxid de titan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 142-84-7 | 205-565-9 | Dipropilamină |  | 1,7 | 0,4 | 2 | 0,5 |  |
|  | 298-04-4 | 206-054-3 | Disulfoton / O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforoditionat |  | 0,1 | - | 0,2 | - |  |
|  | 2179-59-1 | 218-550-7 | Disulfura de alil-propil |  | 10 | 1,7 | 20 | 3,4 |  |
|  | 72-20-8 | 200-775-7 | Endrin / 1,2,3,4,10,10 hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină | P | 0,03 | - | 0,1 | - |  |
|  | 106-87-6 | 203-437-7 | 1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan / diepoxid 4-vinil ciclohexenă | P | 57 | 10 | - | - | C2 |
|  | 4016-14-2 | 223-672-9 | 2,3 epoxipropil izopropil eter / Izopropil glicidil eter |  | 50 | 10,5 | 100 | 21 |  |
|  | 111-43-3 | 203-869-6 | Eter n-propilic / Dipropil eter |  | 1000 | - | 1500 | - |  |
|  | 108-20-3 | 203-560-6 | Eter izopropilic / Diizopropil eter |  | 1000 | - | 1500 | - |  |
|  | 75-04-7 | 200-834-7 | Etilamină |  | 9,4 | 5 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 100-41-4 | 202-849-4 | Etilbenzen | P | 442 | 100 | 884 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 5459-93-8 | 226-733-8 | N–etilciclohexil amină |  | 15 | 2,9 | 30 | 5,8 |  |
|  | 107-15-3 | 203-468-6 | Etilendiamină / 1,2 Diaminoetan |  | 20 | 8 | 30 | 12 |  |
|  | 3566-10-7 | 222-651-1 | Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu |  | 20 | - | 25 | - |  |
|  | 107-21-1 | 203-473-3 | Etilenglicol / Etandiol | P | 52 | 20 | 104 | 40 | Dir.2000/39 |
|  | 109-86-4 | 203-713-7 | Etilenglicol monometil eter / 2-Metoxietanol | P | 3,2 | 1 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 151-56-4 | 205-793-9 | Etilenimină | P | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,5 | C1B; M1B |
|  | 577-11-7 | 209-406-4 | 2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 75-08-1 | 200-837-3 | Etil mercaptan / Etan tiol |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 622-96-8 | 210-761-2 | 4-Etil toluen |  | 300 | 61 | 400 | 81 |  |
|  | 110-80-5 | 203-804-1 | 2-Etoxietanol /etilenglicol monoetil eter | P | 8 | 2 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 2370-63-0 | 219-135-3 | 2 Etoxi-etil-metacrilat |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 101-84-8 | 202-981-2 | Fenileter |  | 5 | 0,7 | 10 | 1,4 |  |
|  | 122-60-1 | 204-557-2 | Fenil glicidil eter / PGE / 2,3-epoxipropil fenil eter / 1,2-epoxi-fenoxipropan |  | 6 | 1 | 10 | 2 | C1B; M2 |
|  | 100-63-0 | 202-873-5 | Fenil hidrazină | P | 15 | 3 | 25 | 6 | C1B; M2 |
|  | 98-86-2 | 202-708-7 | Fenil metil cetonă / Acetofenonă |  | 100 | 20 | 200 | 41 |  |
|  | 106-50-3 | 203-404-7 | p- Fenilendiamină | P | 0,07 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |  |
|  | 95-54-5 | 202-430-6 | o- Fenilendiamină |  | - | - | 10 | - | C2; M2 |
|  | 108-95-2 | 203-632-7 | Fenol | P | 8 | 2 | 16 | 4 | M2 Dir.2009/161 |
|  | 12604-58-9 | 603-118-6 | Ferovanadiu |  | 0,5 | - | 1,5 | - | (Pulberi) |
|  | 7782-41-4 | 231-954-8 | Fluor |  | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | Dir.2000/39 |
|  | 62-74-8 | 200-548-2 | Fluoroacetat de sodiu | P | 0,02 | 0,004 | 0,05 | 0,01 |  |
|  | 7789-75-5 | 232-188-7 | Fluorura de calciu |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 2699-79-8 | 220-281-5 | Fluorura de sulfuril |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | - | - | Fluoruri anorganice |  | 2.5 | - | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 50-00-0 | 200-001-8 | Formaldehidă |  | 1,2 | 1 | 3 | 2 | C2 |
|  | 75-12-7 | 200-842-0 | Formamidă |  | 20 | 11 | 30 | 16 | R1B |
|  | 109-94-4 | 203-721-0 | Formiat de etil |  | 200 | 66 | 300 | 99 |  |
|  | 107-31-3 | 203-481-7 | Formiat de metil |  | 150 | 60 | 250 | 100 |  |
|  | 7803-51-2 | 232-260-8 | Fosfina / Hidrogen fosforat |  | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | Dir.2006/15 |
|  | 7723-14-0 | 231-768-7 | Fosfor roşu |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 75-44-5 | 200-870-3 | Fosgen / clorura de carbonil |  | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | Dir.2000/39 |
|  | 732-11-6 | 211-987-4 | Fosmet / Imidan / Ortadox |  | 1,5 | - | 3 | - |  |
|  | 98-01-1 | 202-627-7 | 2- Furaldehidă |  | 10 | 2,5 | 15 | 4 | C2 |
|  | - | - | Gaze lichefiate (în principal C3-C4) |  | 1200 | - | 1500 | - |  |
|  | 7440-56-4 | 231-164-3 | Germaniu |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 556-52-5 | 209-128-3 | Glicidol / 2,3-epoxi-1-propanol |  | 50 | 16,5 | 100 | 33 | C1B;M2; R1B |
|  | 7440-58-6 | 231-166-4 | Hafniu |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 151-67-7 | 205-796-5 | Halotan / 2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetan |  | 400 | 50 | - | - |  |
|  | 76-44-8 | 200-962-3 | Heptaclor / 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan |  | 0,3 | - | 0,6 | - | C2 |
|  | 142-82-5 | 205-563-8 | Heptan |  | 2085 | 500 | - | - | Dir.2000/39 n-heptan |
|  | 110-43-0 | 203-767-1 | 2-heptanonă / metil amil cetonă | P | 238 | 50 | 475 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 110-54-3 | 203-777-6 | n-Hexan |  | 72 | 20 | - | - | R2 Dir.2006/15 |
|  | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexaclorbenzen |  | 0,5 | - | 1 | - | C1B |
|  | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexaclor-1,3-butadienă | P | - | - | 0,2 | 0,02 |  |
|  | 67-72-1 | 200-666-4 | Hexacloretan |  | 5 | 0,5 | 8 | 0,8 |  |
|  | 124-09-4 | 204-679-6 | Hexametilendiamină |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 822-06-0 | 212-485-8 | Hexametilen-diizocianat |  | 0,05 | 0,007 | 1 | 0,14 |  |
|  | 302-01-2 | 206-114-9 | Hidrazină | P | 0,1 | 0,08 | 1 | 0,8 | C1B |
|  | - | - | Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) |  | 700 | - | 1000 | - |  |
|  | - | - | Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în ciclohexan) |  | 0,2 | - | - | - | C1B |
|  | 7783-07-5 | 231-978-9 | Hidrogen seleniat |  | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | Dir.2000/39 |
|  | 7803-52-3 | - | Hidrogen stibiat |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 7783-06-4 | 231-977-3 | Hidrogen sulfurat / Sulfură de hidrogen |  | 7 | 5 | 14 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 1305-62-0 | 215-137-3 | Hidroxid de calciu |  | 5 | - | - | - | Pulberi respirabile Dir.91/322 |
|  | 118-29-6 | 204-241-4 | N-Hidroximetilftalimidă |  | 50 | 7 | 75 | 10 |  |
|  | 123-42-2 | 204-626-7 | 4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă / diaceton-alcool |  | 150 | 32 | 250 | 53 |  |
|  | 75-86-5 | 200-909-4 | 2-hidroxi-2-metilpropionitril / Acetoncianhidrina | P | 2 | 0,6 | 10 | 2,9 |  |
|  | - | - | Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu) |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 7580-67-8 | 231-484-3 | Hidrura de litiu |  | 0,025 | - | - | - | Pulberi inhalabile Dir.91/322 |
|  | 111-40-0 | 203-865-4 | 2,2’-iminodietilamină / dietilentriamină | P | 2 | 0,5 | 4 | 1 |  |
|  | 7553-56-2 | 231-442-4 | Iod |  | 0,5 | 0,09 | 1 | 0,2 |  |
|  | 74-88-4 | 200-819-5 | Iodura de metil | P | 15 | 2,5 | 25 | 4,2 | C2 |
|  | 78-83-1 | 201-148-0 | Izobutanol /2- metil 1-propanol |  | 100 | 33 | 200 | 66 |  |
|  | 624-83-9 | 210-866-3 | Izocianatul de metan / Metilizocianat |  | 0,02 | 0,008 | 0,05 | 0,02 | R2 Dir.2009/161 |
|  | 78-59-1 | 201-126-0 | Izoforonă / 3,5,5-trimetil 2 ciclohexe-nonă |  | 25 | 4,42 | 50 | 8,84 | C2 |
|  | 58-89-9 | 200-401-2 | Lindan / γ HCH | P | 0,3 | - | 0,5 | - |  |
|  | 8018-01-7 | - | Mancozeb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 7439-96-5 | 231-105-1 | Mangan |  | 0,5 | - | 3 | - |  |
|  | 121-75-5 | 204-497-7 | Malation / 1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | - | - | Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur şi clorura mercurică (măsuraţi ca mercur)(12) |  | 0,2 | - | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | - | - | Mercur (compuşi organici) | P | - | - | 0,01 | - |  |
|  | 67-56-1 | 200-659-6 | Metanol /Alcool metilic | P | 260 | 200 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 108-67-8 | 203-604-4 | Mesitilenă / 1,3,5-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 97-88-1 | 202-615-1 | Metacrilat de N-butil |  | 150 | 25 | 250 | 43 |  |
|  | 97-63-2 | 202-597-5 | Metacrilat de etil |  | 150 | 32 | 250 | 54 |  |
|  | 80-62-6 | 201-297-1 | Metacrilat de metil / metil 2-metilpropenoat |  | 205 | 50 | 410 | 100 | Dir.2009/161 |
|  | 74-82-8 | 200-812-7 | Metan |  | 1200 | 1834 | 1500 | 2292 |  |
|  | 74-99-7 | 200-828-4 | Metil-acetilenă / Propină |  | 1300 | 793 | 1500 | 915 |  |
|  | 100-61-8 | 202-870-9 | N-Metilanilină | P | 7 | 16 | 10 | 23 |  |
|  | 75-55-8 | 200-878-7 | 2-Metilaziridină / Propilenimină | P | 3 | - | 5 | - | C1B |
|  | 78-78-4 | 201-142-8 | 2- metil butan / Izopentan |  | 3000 | 1000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 123-51-3 | 204-633-5 | 3-metil 1-butanol |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 591-78-6 | 209-731-1 | Metil butil cetonă / 2-hexanonă |  | 200 | 49 | 300 | 80 | R2 |
|  | 108-87-2 | 203-624-3 | Metil ciclohexan |  | 1200 | 300 | 1500 | 375 |  |
|  | 25639-42-3 | 247-152-6 | Metil ciclohexanol |  | 200 | 42 | 300 | 64 |  |
|  | 583-60-8 | 209-513-6 | 2-Metil ciclohexanonă | P | 250 | 54,5 | 350 | 76 |  |
|  | 96-34-4 | 202-501-1 | Metil cloracetat |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 80-63-7 | 201-298-7 | Metil alfa cloracrilat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 101-14-4 | 202-918-9 | 4,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină) | P | 0,22 | - | - | - | C1B |
|  | 101-68-8 | 202-966-0 | 4,4’Metilendifenil diizocianat |  | - | - | 0,15 | - | C2 |
|  | 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4’ Metilen dianilină | P | 0,8 | - | 0,22 | - | C1B;M2 |
|  | 27137-41-3 | 248-253-8 | Metil furan / Silvan |  | 10 | - | 20 | - |  |
|  | 541-85-5 | 208-793-7 | 5-metilheptan-3-onă |  | 53 | 10 | 107 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 110-12-3 | 203-737-8 | 5-metilhexan-2-onă |  | 95 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 60-34-4 | 200-471-4 | Metil hidrazină | P | 0,37 | - | - | - |  |
|  | 74-93-1 | 200-822-1 | Metil mercaptan / Metan tiol |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 109-02-4 | 203-640-0 | 4- metilmorfolină / N-metilmorfolină |  | - | - | 70 | - |  |
|  | 108-11-2 | 203-551-7 | 4-metil 2-pentanol / metil izobutil carbinol | P | 60 | - | 100 | - |  |
|  | 141-79-7 | 205-502-5 | 4 Metil-3-penten-2-onă / Oxid de mesitil |  | 50 | 12 | 100 | 24 |  |
|  | 108-10-1 | 203-550-1 | 4-metilpentan-2-onă |  | 83 | 20 | 208 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 872-50-4 | 212-828-1 | n-metil-2-pirolidonă | P | 40 | 10 | 80 | 20 | R1B Dir.2009/161 |
|  | 107-87-9 | 203-528-1 | Metil propil cetonă / 2- pentanonă |  | 250 | 71 | 300 | 85 |  |
|  | 98-83-9 | 202-705-0 | α-metilstiren / 2-fenilpropenă |  | 246 | 50 | 492 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 100-80-1 | 202-889-2 | 3-Metil stiren |  | 250 | 51 | 350 | 72 |  |
|  | 23564-05-8 | 245-740-7 | Metil tiofanat |  | - | - | 10 | - | M2 |
|  | 75-79-6 | 200-902-6 | Metil triclorsilan |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 124-70-9 | 204-710-3 | Metil vinil diclorsilan |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 2554-06-5 | 219-863-1 | 4- Metil -4-vinil siloxan | P | 30 | - | 50 | - |  |
|  | 72-43-5 | 200-779-9 | Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p- metoxi-fenil)etan] | P | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 111-77-3 | 203-906-6 | 2-(2-metoxietoxi)-etanol | P | 50,1 | 10 | - | - | R2 Dir.2006/15 |
|  | 34590-94-8 | 252-104-2 | (2-metoximetiletoxi)-propanol / Dipropilenglicol monometileter / eter metilic al dipropilen glicolului | P | 308 | 50 |  |  | Dir.2000/39 |
|  | 107-98-2 | 203-539-1 | 1- Metoxi-2-propanol / 1-metoxipropan-2-ol | P | 375 | 100 | 568 | 150 | Dir.2000/39 |
|  | 21087-64-9 | 244-209-7 | Metribuzin / 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 7786-34-7 | 232-095-1 | Mevinfos / 2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat / Fosdrin |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | - | - | Molibden (compuşi insolubili) |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | - | - | Molibden (compuşi solubili) |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 2212-67-1 | 218-661-0 | Molinat / S-etil perhidroazepina-1-carbotioat |  | - | - | 0,5 | - | C2; R2 |
|  | 10102-43-9 | 233-271-0 | Monoxid de azot |  | 30 | 24 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 630-08-0 | 211-128-3 | Monoxid de carbon |  | 20 | 17,5 | 30 | 26 | R1A |
|  | 74-89-5 | 200-820-0 | Mono-metilamină |  | 10 | 8 | 15 | 12 |  |
|  | 110-91-8 | 203-815-1 | Morfolină |  | 36 | 10 | 72 | 20 | Dir.2006/15 |
|  | 8030-30-6 | 232-443-2 | Nafta / Gudron de huilă | P | 100 | - | 200 | - | C1B; M1B |
|  | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalină |  | 50 | 10 | - | - | C2 Dir.91/322 |
|  | 91-59-8 | 202-080-4 | 2-Naftilamină | P | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | 135-88-6 | 205-223-9 | N-2-naftilanilină / N-fenil-2-naftilamină |  | - | - | - | - | Fp; C2 |
|  | 135-64-8 | 205-208-7 | Naftol AS-SW / 3-hidroxi-N-2- naftil- 2- naftamidă |  | 500 | - | 1000 | - |  |
|  | 90-15-3 | 201-969-4 | 1-Naftol | P | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 463-82-1 | 207-343-7 | Neopentan |  | 3000 | 1000 |  |  | Dir.2006/15 |
|  | - | - | Nichel şi compuşi exprimaţi în Ni |  | 0,1 | - | 0,5 | - | C2 |
|  | 13463-39-3 | 236-669-2 | Nichel tetracarbonil |  | 0,05 | - | 0,1 | - | C2; R1B |
|  | 54-11-5 | 200-193-3 | Nicotină / 3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină | P | 0,5 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 1712-64-7 | 216-983-6 | Nitrat de izopropil |  | 20 | 5 | 25 | 7 |  |
|  | 627-13-4 | 210-985-0 | Nitrat de n- propil |  | 75 | 17,5 | 100 | 23 |  |
|  | 100-01-6 | 202-810-1 | p-Nitroanilină | P | 3 | 0,5 | 5 | 0,9 |  |
|  | 100-17-4 | 202-825-3 | p-Nitroanisol |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 98-95-3 | 202-716-0 | Nitrobenzen | P | 1 | 0,2 | - | - | C2; R2 Dir.2006/15 |
|  | 627-05-4 | 210-980-3 | 1-Nitrobutan |  | 50 | - | 75 | - |  |
|  | 92-93-3 | 202-204-7 | 4-Nitrodifenil | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 79-24-3 | 201-188-9 | Nitroetan |  | 100 | 32 | 150 | 49 |  |
|  | 100-12-9 | 202-821-1 | 4-nitroetilbenzen | P | 15 | 2 | 20 | 3 |  |
|  | 55-63-0 | 200-240-8 | Nitroglicerină | P | 0,05 | 0,005 | 2 | 0,22 |  |
|  | 75-52-5 | 200-876-6 | Nitrometan |  | 100 | 40 | 150 | 60 |  |
|  | 86-57-7 | 201-684-5 | 1-Nitronaftalină |  | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 79-46-9 | 201-209-1 | 2-Nitropropan |  | - | - | 30 | 8 | C1B |
|  | 88-72-2 | 201-853-3 | 2-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 | C1B; M1B; R2 |
|  | 99-08-1 | 202-728-6 | 3-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 |  |
|  | 99-99-0 | 202-808-0 | 4-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 |  |
|  | 62-75-9 | 200-549-8 | N-Nitrozodimetilamină | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 143-08-8 | 205-583-7 | 1- nonanol / Alcool nonilic |  | 150 | 25 | 250 | 42 |  |
|  | 111-65-9 | 203-892-1 | Octan |  | 1500 | 322 | 2000 | 429 |  |
|  | 127-90-2 | 204-870-4 | Octaclor dipropil eter |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 152-16-9 | 205-801-0 | Octametilpirofosforamidă / Schradan | P | 0,3 | - | 0,6 | - |  |
|  | 111-87-5 | 203-917-6 | 1- octanol / Alcool octilic | P | 150 | 28 | 250 | 47 |  |
|  | 111-13-7 | 203-837-1 | 2-Octanonă / Metil hexil cetonă |  | 100 | 19 | 200 | 38 |  |
|  | 2809-67-8 | - | 2-octină |  | 500 | - | 700 | - |  |
|  | 111-46-6 | 203-872-2 | 2,2’ oxibisetanol / Dietilenglicol |  | 500 | 115 | 800 | 184 |  |
|  | 2238-07-5 | 218-802-6 | 2,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran / Diglicidil eter |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,4 |  |
|  | 47110-30-5 | - | Oxichinolat de cupru |  | 5 | - | 9 | - |  |
|  | 1344-28-1 | 215-691-6 | Oxid de aluminiu |  | 2 | - | 5 | - | (Aerosoli) |
|  | 1303-86-2 | 215-125-8 | Oxid boric |  | 10 | - | 15 | - | R1B |
|  | 1306-19-0 | 215-146-2 | Oxid de cadmiu |  | 0,05 | - | 0,1 | - | (Fumuri) C1B; M2; R2 |
|  | 1305-78-8 | 215-139-9 | Oxid de calciu |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 1307-96-6 | 215-154-6 | Oxid de cobalt (II) |  | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 1333- 82-0 | 215-607-8 | Oxid de crom (VI) |  | 0,05 | - | - | - | C1A;M1B;R2 |
|  | 60-29-7 | 200-467-2 | Oxid de dietil / Dietil eter/ eter etilic |  | 308 | 100 | 616 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 55720-99-5 | - | Oxid de difenilclorat / Hexacloro difenil eter | P | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 75-21-8 | 200-849-9 | Oxid de etilenă |  | 1,8 | 1 | - | - | C1B; M1B |
|  | 1309-37-1 | 215-168-2 | Oxid feric |  | 5 | - | 10 | - | (Fumuri, pulberi) |
|  | 20619-16-3 | 243-922-0 | Oxid de germaniu |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 1309-48-4 | 215-171-9 | Oxid de magneziu |  | 5 | - | 15 | - | (Fumuri) |
|  | 1003-73-2 | 213-714-4 | N-Oxid 3-metil piridină |  | 2 | - | 3 | - |  |
|  | 75-56-9 | 200-879-2 | Oxid de propilenă |  | 50 | 21 | - | - | C1B;M1B |
|  | 1314-61-0 | 215-238-2 | Oxid de tantal |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 1314-13-2 | 215-222-5 | Oxid de zinc |  | 5 | - | 10 | - | (Fumuri) |
|  | - | - | Oxizi de azot (exprimaţi în NO2) |  | 5 | 3 | 8 | 4 |  |
|  | 10028-15-6 | 233-069-2 | Ozon |  | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |  |
|  | 8002-74-2 | 232-315-6 | Parafină |  | 2 | - | 6 | - | (Fumuri) |
|  | 56-38-2 | 200-271-7 | Parathion (ISO) /O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat | P | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 298-00-0 | 206-050-1 | Parathion-metil (ISO) / O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosfortioat/ Tiofosfat de di-O-metil şi O-p-nitrofenil / Metil-parathion | P | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 19624-22-7 | 243-194-4 | Pentaboran |  | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,06 |  |
|  | 76-01-7 | 200-925-1 | Pentacloretan |  | 40 | - | 60 | - | C2 |
|  | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentaclorfenol | P | 0,5 | 0,04 | 1 | 0,09 | C2 |
|  | 117-97-5 | 204-224-1 | Pentaclortiofenat de zinc |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 10026-13-8 | 233-060-3 | Pentaclorura de fosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 5714-22-7 | 227-204-4 | Pentafluorura de sulf |  | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 109-66-0 | 203-692-4 | Pentan |  | 3000 | 1000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 71-41-0 | 200-752-1 | 1-Pentanol |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 1314-56-3 | 215-236-1 | Pentaoxid de difosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 1314-80-3 | 215-242-4 | Pentasulfura de difosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 1314-62-1 | 215-239-8 | Pentoxid de vanadiu |  | 0,05 | - | 0,1 | - | (Fumuri) M2; R2 |
|  | 1314-62-1 | 215-239-8 | Pentoxid de vanadiu |  | 0,1 | - | - | - | (Pulberi de V2O5) M2; R2 |
|  | 594-42-3 | 209-840-4 | Perclorometil mercaptan |  | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 8003-34-7 | 232-319-8 | Piretru |  | 1 | - | - | - | După eliminarea lactonelor sensibilizante Dir.2006/15 |
|  | 110-86-1 | 203-809-9 | Piridină |  | 15 | 5 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 29232-93-7 | 249-528-5 | Pirimifos-metil / Orafon |  | 0,5 | - | 2 | - |  |
|  | 110-85-0 | 203-808-3 | Piperazină |  | 0,1 | - | 0,3 | - | R2 Dir.2000/39 |
|  | 7440-06-4 | 231-116-1 | Platină |  | 1 | - | - | - | (Metalică) Dir. 91/322 |
|  | - | - | Plumb anorganic şi compuşii săi (exprimaţi în Pb) |  | 0,15 | - | - | - | Dir. 98/24 |
|  | 8050-81-5 | - | Polidimetilsiloxan |  | 60 | - | 80 | - |  |
|  | 74-98-6 | 200-827-9 | Propan |  | 1400 | 778 | 1800 | 1000 |  |
|  | 107-10-8 | 203-462-3 | N-propilamina / Monopropilamină |  | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |  |
|  | 3126-95-2 | 221-509-6 | N-Propil glicidil eter |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 57-57-8 | 200-340-1 | 1,3- Propiolactonă |  | 1,5 | - | - | - | C1B |
|  | 107-12-0 | 203-464-4 | Propionitril / Cianura de etil |  | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,13 |  |
|  | 108-46-3 | 203-585-2 | Rezorcinol /1,3-benzendiol | P | 45 | 10 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 70281-37-7 | - | Rodamina de tetrametil |  | 70 | - | - | - |  |
|  | - | - | Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se) |  | 0,1 | - | 0,2 | - |  |
|  | 78-10-4 | 201-083-8 | Silicat de etil |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | - | - | Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn) |  | 2 | - | - | - | Dir.91/322 |
|  | - | - | Staniu (compuşi organici) |  | 0,05 | - | 0,15 |  |  |
|  | 100-42-5 | 202-851-5 | Stiren |  | 50 | 12 | 150 | 35 |  |
|  | 7704-34-9 | 231-722-6 | Sulf |  | - | - | 15 | - | (Pulberi) |
|  | 7773-06-0 | 231-871-7 | Sulfamat de amoniu |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 3689-24-5 | 222-995-2 | Sulfotep / O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfat | P | 0,1 | - | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 75-15-0 | 200-843-6 | Sulfura de carbon | P | 15 | 5 | - | - | R2 Dir.2009/161 |
|  | 93-76-5 | 202-273-3 | 2,4,5T / Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 7440-25-7 | 231-135-5 | Tantal |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 13494-80-9 | 236-813-4 | Telur |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 107-49-3 | 203-495-3 | TEPP / Tetraetil-pirofosfat | P | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 33693-04-8 | 251-637-8 | Terbumeton |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 8006-64-2 | 232-350-7 | Terebentină | P | 400 | - | 500 | - |  |
|  | 1634-04-4 | 216-653-1 | Terţ-butil metil eter / 2-metoxi-2-metilpropan |  | 183,5 | 50 | 367 | 100 | Dir.2009/161 |
|  | 98-51-1 | 202-675-9 | 4-terţ Butil toluen |  | 45 | 7,5 | 60 | 10 |  |
|  | 79-27-6 | 201-191-5 | 1,1,2,2 Tetrabrometan / Tetra bromura de acetilenă |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 76-11-9 | 200-934-0 | 1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan |  | 3000 | 303 | 4000 | 404 |  |
|  | 76-12-0 | 200-935-6 | 1,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan |  | 3000 | 303 | 4000 | 404 |  |
|  | 79-34-5 | 201-197-8 | 1,1,2,2 Tetracloretan | P | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 630-20-6 | 211-135-1 | 1,1,1,2 Tetracloretan | P | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 127-18-4 | 204-825-9 | Tetracloroetilenă |  | 50 | 7 | 100 | 14 |  |
|  | 56-23-5 | 200-262-8 | Tetraclorura de carbon | P | 30 | 5 | 50 | 8 | C2 |
|  | 7550-45-0 | 231-441-9 | Tetraclorura de titan |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 78-00-2 | 201-075-4 | Tetraetil de plumb | P | 0,01 | - | 0,03 | - |  |
|  | 109-99-9 | 203-726-8 | Tetrahidrofuran | P | 150 | 50 | 300 | 100 | C2 Dir.2000/39 |
|  | 119-64-2 | 204-340-2 | 1,2,3,4 Tetrahidronaftalină / Tetralină |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 509-14-8 | 208-094-7 | Tetranitrometan |  | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 |  |
|  | 479-45-8 | 207-531-9 | Tetril / N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilina | P | 1 | - | 1,5 | - |  |
|  | 20816-12-0 | 244-058-7 | Tetraoxid de osmiu |  | 0,001 | - | 0,003 | - |  |
|  | - | - | Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în Tl) | P | - | - | 0,05 | - |  |
|  | 137-26-8 | 205-286-2 | Thiram / Disulfura de tetrametil tiuram |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 7440-29-1 | 231-139-7 | Thoriu |  | 0,02 | - | 0,05 | - |  |
|  | 7440-32-6 | 231-142-3 | Titan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 108-88-3 | 203-625-9 | Toluen | P | 192 | 50 | 384 | 100 | R2 Dir.2006/15 |
|  | - | - | Toluendiamină (amestec de izomeri) |  | 5 | 1 | 10 | 2 |  |
|  | 584-84-9 | 209-544-5 | Toluen -2,4-diizocianat / 2-metil-m-fenilen diizocianat |  | 0,07 | 0,009 | 0,15 | 0,02 | C2 |
|  | 119-93-7 | 204-358-0 | 4,4’-bi-o-toluidină / o-tolidină | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 95-53-4 | 202-429-0 | o-Toluidină / 2-aminotoluen | P | 3 | - | 5 | - | C1B |
|  | 106-49-0 | 203-403-1 | p-Toluidină / 4-aminotoluen | P | 3 | - | 5 | - | C2 |
|  | 8001-35-2 | 232-283-3 | Toxafen | P | 0,3 | - | 0,5 | - | C2 |
|  | 43121-43-3 | 256-103-8 | Triadimefon / 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il) butanona |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 102-70-5 | 203-048-2 | Trialilamină | P | 1 | - | 4 | - |  |
|  | 102-82-9 | 203-058-7 | Tributilamină |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 126-73-8 | 204-800-2 | Tributilfosfat |  | 2 | - | 5 | - | C2 |
|  | 75-87-6 | 200-911-5 | Tricloroacetaldehida / cloral |  | 2 | - | 3 | - |  |
|  | 120-82-1 | 204-428-0 | 1,2,4-triclorbenzen | P | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 71-55-6 | 200-756-3 | 1,1,1-tricloretan / Metil cloroform |  | 555 | 100 | 1110 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 52-68-6 | 200-149-3 | Triclorfon / Dimetil 2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonat |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 79-01-6 | 201-167-4 | Tricloretilenă | P | 100 | 18,5 | 150 | 28 | C1B; M2 |
|  | 25267-55-4 | - | 2,4,5 Triclorfenolat de cupru |  | 0,5 | - | 1.5 | - |  |
|  | 75-69-4 | 200-892-3 | Tricolorfluormetan / Freon 11 |  | 4000 | 625 | 5000 | 781 |  |
|  | 76-06-2 | 200-930-9 | Tricloronitrometan / Cloropicrină |  | 0,5 | 0,07 | 0,7 | 0,1 |  |
|  | 108-77-0 | 203-614-9 | 2,4,6 tricloro-1,3,5 triazina / clorura de cianuril |  | - | - | 1 | 0,1 |  |
|  | 25735-29-9 | 247-216-3 | Triclorpropan | P | 100 | 16,5 | 150 | 25 |  |
|  | 98-07-7 | 202-634-5 | α,α,α-triclortoluen / Triclorometil benzen / Triclorură de benzil / Fenilcloroform |  | 2 | 0,3 | 5 | 0,7 | C1B |
|  | 76-13-1 | 200-936-1 | 1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan / Freon113 |  | 5000 | - | 7000 | - |  |
|  | 7719-12-2 | 231-749-3 | Triclorura de fosfor |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 10025-87-3 | 233-046-7 | Triclorura de fosforil / Oxiclorura de fosfor |  | 1 | 0,15 | 5 | 0,8 |  |
|  | 3982-91-0 | 223-622-6 | Triclorura de tiofosforil / Clorura de tiofosforil / Tiotriclorura de fosfor |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 1330-78-5 | 215-548-8 | o-Tricrezilfosfat | P | 0,1 | - | 2 | - |  |
|  | 121-44-8 | 204-469-4 | Trietilamină | P | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Dir.2000/39 |
|  | 5224-23-7 | - | Trietil de plumb | P | 0,01 | - | 0,03 | - |  |
|  | 112-27-6 | 203-953-2 | Trietilenglicol / [2,2’-(etilendioxi) dietanol] |  | 700 | 114 | 1000 | 163 |  |
|  | 112-24-3 | 203-950-6 | Trietilentetramină / 3,6-diazaoctantilendiamină |  | 10 | 1,7 | 20 | 3.3 |  |
|  | 115-86-6 | 204-112-2 | Trifenilfosfat |  | 2 | - | 4 | - |  |
|  | 75-63-8 | 200-887-6 | Trifluoro-mono-brom metan |  | 5000 | - | 7000 | - |  |
|  | 7783-54-2 | 232-007-1 | Trifluorura de azot |  | 20 | - | 30 | - |  |
|  | 7637-07-2 | 231-569-5 | Trifluorura de bor |  | - | - | 3 | - |  |
|  | 7790-91-2 | 232-230-4 | Trifluorura de clor |  | - | - | 0,4 | - |  |
|  | 75-50-3 | 200-875-0 | Trimetilamină |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 526-73-8 | 208-394-8 | 1,2,3-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 95-63-6 | 202-436-9 | 1,2,4-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 75-77-4 | 200-900-5 | Trimetilclorsilan |  | 3 | - | 10 | - |  |
|  | 121-82-4 | 204-500-1 | Trimetilen-trinitramină / Hexogen | P | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 118-96-7 | 204-289-6 | 2,4,6 Trinitrotoluen / TNT |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 102-69-2 | 203-047-7 | Tripropilamină |  | 3 | 0,5 | 4 | 0,7 |  |
|  | 7440-33-7 | 231-143-9 | Tungsten |  | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 63148-62-9 | - | Ulei polidimetil-siloxanic | P | 200 | - | 300 | - |  |
|  | - | - | Uleiuri minerale |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 25013-15-4 | 246-562-2 | Vinil toluen |  | 300 | - | 400 | - |  |
|  | 81-81-2 | 201-377-6 | Warfarină | P | 0,1 | - | 0,3 | - | R1A |
|  | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xilen, izomer mixt, pur | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 108-38-3 | 203-576-3 | m-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 95-47-6 | 202-422-2 | o-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 106-42-3 | 203-396-5 | p-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 576-26-1 | 209-400-1 | 2,6 Xilenol |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | 1300-73-8 | 215-091-4 | Xilidină | P | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 12122-67-7 | 235-180-1 | Zineb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | - | - | Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr) |  | 5 | - | 10 | - |  |

( 1 ) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

( 2 ) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă / Catalogul

european al substanţelor comercializate (European INventory of Existing Chemical Substances).

( 3 ) Menţiunea „P” care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

( 4 ) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

( 5 ) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

( 6 ) mg/m3 : miligrame pe metru cub de aer la 20 °C şi 101,3 kPa (“760 mm coloană de mercur”).

( 7 ) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

( 8 ) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:

C1A, C1B – poate provoca apariţia cancerului;

C2 – susceptibil de a provoca apariţia cancerului;

M1B – poate provoca anomalii genetice;

M2 – susceptibil de a provoca anomalii genetice;

R1A, R1B – poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii;

R2 – susceptibil de a dăuna fertilităţii (conform Regulamentului EC 1272/2008 – anexa VI);

Fp – Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, 0.

Dir. XXXX : Directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare limită orientativă, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.

(9) Pentru acid sulfuric : Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.

(10) Pentru acid sulfuric : Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică.

(11) Pentru Benzen, la notatia “Piele” :  Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată.

(12) Pentru mercur : În timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi, trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

NOTĂ: Semnul „/” separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic.

Anexa nr.2

(Anexa nr.4 la HG nr.1218/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

VALORI LIMITĂ PENTRU PULBERI

| Nr. crt. | Nr. CAS | Denumire | Valoare limită (la 8 ore) | Menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Azbest (amestec de fibre) | Potrivit HG nr.1875/2005 | - |
|  |  | Bumbac, in, cânepă | 1 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | 332-58-7 | Caolin(fără fibre de azbest si fără cuarţ ≥ 1%) | 2 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | 409-21-2 | Carbură de siliciu (carborund) | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Cărbune, cocs, grafit (cuarţ < 5%) | 2 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | 9004-34-6 | Celuloză | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Cereale | 4 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Ciment Portland | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | 14464-46-1 | Cristobalit | 0,05 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | 14808-60-7 | Cuarţ | 0,1 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Făină de grâu | 0,5 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Fibre de p-amidă | 1 fibră/cm3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Fibre de sticlă | 1 fibră/cm3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Ipsos, gips (cuarţ < 1%) | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Lână de furnal | 1 fibră/cm3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Lână de rocă | 1 fibră/cm3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Lână de sticlă | 1 fibră/cm3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Lemn de cedru | 0,5 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Lemn de esenţă moale | 5 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | - | Lemn de esenţă tare | 5 mg/m3 (1) | fracţie inhalabilă (1) Dir. 2004/37/CE (2) |
|  | - | Marmură, cretă (carbonat de calciu)(cuarţ <1%) | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | 12001-26-2 | Mică (fără fibre de azbest si fără cuarţ ≥ 1%) | 3 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Pulberi fără efect specific | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  |  |  | 5mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | 557-05-1 | Stearat de zinc | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |
|  | 14807-96-6 | Talc (fără fibre de azbest si fără cuarţ ≥ 1%) | 2 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | 15468-32-3 | Tridimit | 0,05 mg/m3 | fracţie respirabilă |
|  | - | Tutun | 10 mg/m3 | fracţie inhalabilă |

NOTE:

- fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 ( (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 ( micrometri, iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;

- mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);

-  (1)   dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec;

- (2) numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare limită maximă, la nivel european.