Proiect

Hotărâre a Guvernului

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I.  Hotărârea Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 4. (1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea prevederilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, conform prevederilor legislației naționale armonizate cu directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.”

2. La punctul 2 de la articolul 5, lit.c) se abrogă.

3. La articolul 5, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”5. valoare limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect”.

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(2) Valorile limită biologice obligatorii naționale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc potrivit art. 44, pe baza  unei  evaluări  științifice  și  a  disponibilității  tehnicilor  de  măsurare, reflectă  factorii de utilitate

pentru a menține  sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori

limită, împreună cu studiile, evaluările științifice, datele științifice și tehnice relevante, precum și cu alte informații relevante despre supravegherea sănătății sunt comunicate Ministerului Muncii și Justiției Sociale”.

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite în art. 7 alin. (4) și în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie, mai întâi, să determine dacă este prezent vreun agent chimic periculos la locul de muncă”.

6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.13 Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 și 17 - 24 din prezenta hotărâre”.

7. La articolul 17, partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art.17. Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin:”.

8. La articolul 17, lit.g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici”.

9. La articolul 20, alin.(4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art.44”.

10. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art.22. Cu excepția cazului în care demonstrează clar prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție, angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile limită de expunere profesională”.

11. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității”.

12. La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să ia în considerare și să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii prevăzută în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr.245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive”.

13. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie”.

14. Titlul secțiunii a 5-a se modifică și va avea următorul cuprins:

” SECȚIUNEA a 5-a

Informarea, instruirea și consultarea lucrătorilor”.

15. La art. 30, partea dispozitivă de la alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.30 (1) Cu respectarea prevederilor art. 16, 17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează:”.

16. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 33 Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre au loc potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006”.

17. La articolul 38, alineatele (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12 - 16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora, sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale.

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;

b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători”.

18. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(4) În situația în care este stabilită o valoare limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos”.

19. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.43. Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății țin seama, cât de mult posibil, de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană la elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor”.

20. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.

21. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

22. Textul alineatului final se modifică și va avea următorul cuprins:

”  *

Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:

a) Directiva 98/24/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți chimici în muncă (a paisprezecea directivă specifică în sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;

b) Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici în timpul lucrului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;

c) Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;

d) Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE și pentru modificarea directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006;

e) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;

f) Anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27, din 1 februarie 2017".

23. Anexa nr.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

24. Anexa nr.2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3 din prezenta hotărâre.

25. La anexa nr.4, nota de la sfârșitul tabelului ”Valori-limită pentru pulberi ”, se modifică și va avea următorul cuprins:

”NOTE:

- fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) și lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru >/= 3/1;

- mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur)”.

ART. II.

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul exploatărilor miniere subterane și al șantierelor de săpare a tunelurilor și puțurilor, se instituie o perioadă de tranziție care se încheie la 21 august 2023, în ceea ce privește valorile-limită la care se face referire în prezentul articol.

(2) Pe parcursul perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (1), se aplică valorile prevăzute în anexa 2, în loc să se aplice valorile-limită stabilite în anexa 1, în cazul următorilor agenți chimici:

a) monoxidul de azot, nr. CAS 10102-43-9;

b) dioxidul de azot, nr.CAS 10102-44-0;

c) monoxidul de carbon, nr.CAS 630-08-0.

(3) Începând cu data de 21 august 2023, anexa 2 din prezenta hotărâre se abrogă.

ART. III

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 august 2018.

(2) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Guvernului nr.1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27, din 1 februarie 2017.

PRIM – MINISTRU

Viorica Vasilica DĂNCILĂ

Anexa nr.1

(la prezenta hotărâre)

(înlocuiește Anexa nr.1 din HG nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare)

Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici

| Nr. crt. | CAS(1) | EC(2) (EINECS) | Denumirea agentului chimic | Acţiunea cutanată(3) | Valoare limită maximă | Menţiuni(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8 ore(4) | Termen scurt (5) (15min) |  |
|  |  |  |  |  | mg/m3(6) | ppm(7) | mg/m3(6) | ppm(7) |  |
|  | 75-07-0 | 200-836-8 | Acetaldehidă / Etanal |  | 90 | 50 | 180 | 100 |  |
|  | 140-11-4 | 205-399-7 | Acetat de benzil |  | 50 | 8 | 80 | 13 |  |
|  | 112-07-2 | 203-933-3 | Acetat de 2-Butoxietil | P | 133 | 20 | 333 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 123-86-4 | 204-658-1 | Acetat de n-butil |  | 715 | 150 | 950 | 200 |  |
|  | 108-84-9 | 203-621-7 | Acetat de 1,3 dimetilbutil / Acetat de hexil secundar |  | 150 | 25 | 250 | 42 |  |
|  | 625-16-1 | - | Acetat de 1,1 dimetilpropil / Acetat de terţ pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 Amilacetat, terţ |
|  | 141-78-6 | 205-500-4 | Acetat de etil |  | 400 | 111 | 500 | 139 | Dir. 2017/164 |
|  | 111-15-9 | 203-839-2 | Acetat de 2-etoxietil / Acetat de etilglicol | P | 11 | 2 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 110-19-0 | 203-745-1 | Acetat de izobutil |  | 715 | 150 | 950 | 200 |  |
|  | 123-92-2 | 204-662-3 | Acetat de izopentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 108-21-4 | 203-561-1 | Acetat de izopropil |  | 400 | 96 | 600 | 144 |  |
|  | 79-20-9 | 201-185-2 | Acetat de metil |  | 200 | 63 | 600 | 188 |  |
|  | 626-38-0 | 210-946-8 | Acetat de 1-metilbutil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 110-49-6 | 203-772-9 | Acetat de 2-metoxietil | P | 4,8 | 1 | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | 108-65-6 | 203-603-9 | Acetat de 2-metoxi-1-metiletil | P | 275 | 50 | 550 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 628-63-7 | 211-047-3 | Acetat de pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 620-11-1 | - | Acetat de 3-pentil |  | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 109-60-4 | 203-686-1 | Acetat de propil |  | 400 | 96 | 600 | 144 |  |
|  | 108-05-4 | 203-545-4 | Acetat de vinil |  | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 141-97-9 | 205-516-1 | Aceto-acetat de etil / Acetil-acetat de etil |  | 100 | 19 | 200 | 38 |  |
|  | 67-64-1 | 200-662-2 | Acetonă |  | 1210 | 500 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 64-19-7 | 200-580-7 | Acid acetic |  | 25(13) | 10 | 50(13) | 20 | Dir. 2017/164 |
|  | 79-10-7 | 201-177-9 | Acid acrilic |  | 29(13) | 10 | 59(13)(14) | 20(14) | Dir. 2017/164 |
|  | 10035-10-6 | 233-113-0 | Acid bromhidric / Bromură de hidrogen |  | - | - | 6,7 | 2 | Dir.2000/39 |
|  | 107-92-6 | 203-532-3 | Acid butiric |  | 15 | 4 | 30 | 8 |  |
|  | 74-90-8 | 200-821-6 | Acid cianhidric (exprimat în CN) | P | 0,5 | 0,45 | 1 | -0,9 | Dir. 2017/164 Cianură de hidrogen |
|  | 79-11-8 | 201-178-4 | Acid cloracetic |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 7647-01-0 | 231-595-7 | Acid clorhidric / Clorură de hidrogen |  | 8 | 5 | 15 | 10 | Dir.2000/39 |
|  | 598-78-7 | 209-952-3 | Acid 2-cloropropionic |  | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |  |
|  | 75-99-0 | 200-923-0 | Acid 2,2-dicloropropionic |  | 2 | 0,3 | 10 | 1,7 |  |
|  | 756-80-9 | 212-053-9 | Acid O,O dimetilditiofosforic |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 7664-39-3 | 231-634-8 | Acid fluorhidric / Fluorură de hidrogen |  | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | Dir.2000/39 |
|  | 64-18-6 | 200-579-1 | Acid formic |  | 9 | 5 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 7782-79-8 | 231-965-8 | Acid hidrazoic |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 79-41-4 | 201-204-4 | Acid metacrilic |  | 30 | 8,5 | 45 | 13 |  |
|  | 7697-37-2 | 231-714-2 | Acid nitric / Acid azotic |  | - | - | 2,6 | 1 | Dir.2006/15 |
|  | 7664-38-2 | 231-633-2 | Acid ortofosforic |  | 1 | - | 2 | - | Dir.2000/39 |
|  | 144-62-7 | 205-634-3 | Acid oxalic |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 88-89-1 | 201-865-9 | Acid picric |  | 0,1 | - | - | - | Dir.91/322 |
|  | 79-09-4 | 201-176-3 | Acid propionic |  | 31 | 10 | 62 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 7664-93-9 | 231-639-5 | Acid sulfuric (9) |  | 0,05 | - | - | - | Particule lichide pulverizate (10) Dir.2009/161 |
|  | 107-02-8 | 203-453-4 | Acrilaldehidă / Acroleină |  | 0,05(13) | 0,02 | 0,12(13) | 0,05 | Dir. 2017/164 |
|  | 79-06-1 | 201-173-7 | Acrilamidă | P | 0,03 | - | - | - | C1B; M1B; R2 |
|  | 141-32-2 | 205-480-7 | Acrilat de n-butil |  | 11 | 2 | 53 | 10 | Dir.2000/39 |
|  | 140-88-5 | 205-438-8 | Acrilat de etil / Etilacrilat |  | 21 | 5 | 42 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 96-33-3 | 202-500-6 | Acrilat de metil / Metilacrilat |  | 18 | 5 | 36 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 107-13-1 | 203-466-5 | Acrilonitril | P | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | C1B |
|  | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaclor / 2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă |  | 20 | - | 30 | - |  |
|  | 107-18-6 | 203-470-7 | Alcool alilic | P | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 64-17-5 | 200-578-6 | Alcool etilic / Etanol |  | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 |  |
|  | 98-00-0 | 202-626-1 | Alcool furfurilic |  | 50 | 12,5 | 100 | 25 |  |
|  | 111-70-6 | 203-897-9 | Alcool heptilic / 1-Heptanol |  | 150 | 31,5 | 250 | 53 |  |
|  | 111-27-3 | 203-852-3 | Alcool hexilic / 1-Hexanol |  | 150 | 36 | 250 | 60 |  |
|  | 123-96-6 | 204-667-0 | Alcool izooctilic / 2- Octanol | P | 150 | 28 | 250 | 47 |  |
|  | 67-63-0 | 200-661-7 | Alcool izopropilic / 2- Propanol |  | 200 | 81 | 500 | 203 |  |
|  | 71-23-8 | 200-746-9 | Alcool propilic / 1- Propanol |  | 200 | 81 | 500 | 203 |  |
|  | 123-72-8 | 204-646-6 | Aldehida butirică |  | - | - | 25 | 9 |  |
|  | 107-20-0 | 203-472-8 | Aldehida cloracetică |  | - | - | 3 | 1 |  |
|  | 123-73-9 | 204-647-1 | Aldehida crotonică / 2- Butenal |  | - | - | 25 | 9 |  |
|  | 309-00-2 | 206-215-8 | Aldrin sau izodrin / 1,2,3,4,10,10 –hexaclor 1,4,4a,5,8,8a- hexahidro- 1,4,5,8-diendodimetilen naftalină | P | 0,2 | - | 0,25 | - |  |
|  | 107-11-9 | 203-463-9 | Alilamină |  | 0,1 | - | 0,4 | - |  |
|  | - | - | Aluminiu şi oxizi |  | 3 | - | 10 | - | (Pulberi) |
|  | - | - | Aluminiu şi oxizi |  | 1 | - | 3 | - | (Fumuri) |
|  | 92-67-1 | 202-177-1 | 4 aminodifenil |  | - | - | - | - | Fp |
|  | 141-43-5 | 205-483-3 | 2-aminoetanol / Etanolamină | P | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Dir.2006/15 |
|  | 75-31-0 | 200-860-9 | 2-aminopropan / Izopropilamină |  | 7 | 3 | 10 | 4 |  |
|  | 61-82-5 | 200-521-5 | Amitrol |  | 0,2(13) | - | - | - | Dir.2017/164 |
|  | 7664-41-7 | 231-635-3 | Amoniac |  | 14 | 20 | 36 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 108-24-7 | 203-564-8 | Anhidrida acetică |  | 15 | 3,6 | 25 | 6 |  |
|  | 106-31-0 | 203-383-4 | Anhidrida butirică |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 85-44-9 | 201-607-5 | Anhidrida ftalică |  | 2 | 0,3 | 5 | 0,8 | (Vapori şi aerosoli de condensare) |
|  | 108-31-6 | 203-571-6 | Anhidrida maleică |  | 1 | 0,25 | 3 | 0,75 |  |
|  | 62-53-3 | 200-539-3 | Anilină | P | 3 | 0,8 | 5 | 1,3 |  |
|  | 90-04-0 | 201-963-1 | o-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 | C1B;M2 |
|  | 536-90-3 | 208-651-4 | m-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 |  |
|  | 104-94-9 | 203-254-2 | p-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 |  |
|  | 7440-36-0 | 231-146-5 | Antimoniu / Stibiu |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 86-88-4 | 201-706-3 | Antu / 1-(1-naftil)-2-tiouree |  | 0,2 | - | 0,6 | - |  |
|  | 7440-22-4 | 231-131-3 | Argint |  | 0,1 | - | - | - | (Metalic); Dir.2000/39 |
|  | - | 231-131-3 | Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag) |  | 0,01 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | - | - | Arsen şi compuşi anorganici(exprimaţi în As) |  | 0,01 | - | 0,1 | - | C 1A |
|  | 7784-42-1 | 232-066-3 | Arsină / Hidrogen arseniat |  | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,09 |  |
|  | 8052-42-4 | 232-490-9 | Asfalt |  | 5 | - | - | - | (Fumuri) |
|  | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazină |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 26628-22-8 | 247-852-1 | Azida de sodiu | P | 0,1 | - | 0,3 | - | Dir.2000/39 |
|  | - | - | Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba) |  | 0,5 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzen | P(11) | 3,25 | 1 | - | - | C1A; M1B; Dir.2004/37 |
|  | 50-32-8 | 200-028-5 | 3,4-benzpiren / Benzo[a]piren |  | - | - | - | - | Fp; C1B; M1B; R1B |
|  | 92-87-5 | 202-199-1 | Benzidină | P | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | - | - | Benzine (carburanţi) |  | 300 | - | 500 | - |  |
|  | 93-89-0 | 202-284-3 | Benzoat de etil |  | 200 | 33 | 300 | 49 |  |
|  | 106-51-4 | 203-405-2 | p-Benzochinonă / Chinonă |  | 0,3 | - | 0,4 | - |  |
|  | - | - | Beriliu (compuşi de Be) |  | 0,002 | - | - | - | C1B |
|  | 111-44-4 | 203-870-1 | Bis(2-cloroetil)eter / 2,2’ Dicloro dietil eter | P | 40 | 6,8 | 60 | 10,3 |  |
|  | 542-88-1 | 208-832-8 | Bis (clorometil) eter |  | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | 14324-55-1 | 238-270-9 | Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 80-05-7 | 201-245-8 | Bisfenol A / 4,4'-Isopropilidendifenol |  | 2(13) | - | - | - | Fracție inhalabilă R2; Dir.2017/164 |
|  | 7726-95-6 | 231-778-1 | Brom |  | 0,7 | 0,1 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 74-96-4 | 200-825-8 | Brometan / Bromura de etil |  | 400 | 90 | 500 | 112 | C2 |
|  | 74-83-9 | 200-813-2 | Brommetan / Bromura de metil | P | 20 | 5 | 30 | 7,5 | M2 |
|  | 593-60-2 | 209-800-6 | Bromura de etilenă |  | 22 | 5 | - | - | C1B |
|  | 106-99-0 | 203-450-8 | 1,3 Butadiena |  | 22 | 10 | - | - | C1A; M1B |
|  | 71-36-3 | 200-751-6 | n-Butanol |  | 100 | 33 | 200 | 66 |  |
|  | 78-93-3 | 201-159-0 | 2 Butanonă / Etil metil cetonă / Butanonă |  | 600 | 200 | 900 | 300 | Dir.2000/39 |
|  | 110-65-6 | 203-788-6 | 2-butină-1,4-diol |  | 0,5(13) | - | - | - | Dir.2017/164 |
|  | 109-73-9 | 203-699-2 | Butilamină | P | - | - | 15 | 5 |  |
|  | 106-35-4 | 203-388-1 | Butil etil cetonă / Heptan-3-onă / 3-heptanonă |  | 95 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 111-76-2 | 203-905-0 | 2-Butoxietanol / Etilenglicol monobutileter | P | 98 | 20 | 246 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 112-34-5 | 203-961-6 | 2-(2-Butoxietoxi)-etanol / Dowanol DB |  | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | Dir.2006/15 |
|  | 2426-08-6 | 219-376-4 | Butil glicidil eter |  | 100 | 19 | 200 | 38 | C2; M2 |
|  | - | - | Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) |  | 0,05 | - | - | - | C1B; M2; R2 |
|  | 76-22-2 | 200-945-0 | Camfor |  | 1 | 6 | 3 | 18 |  |
|  | 105-60-2 | 203-313-2 | ε-Caprolactamă / Ciclohexanon-iso-oximă |  | 10 | - | 40 | - | (Pulberi,vapori) Dir.2000/39 |
|  | 63-25-2 | 200-555-0 | Carbaril / 1-naftil metilcarbamat |  | 2 | - | 5 | - | C2 |
|  | 105-58-8 | 203-311-1 | Carbonat de dietil |  | 700 | 145 | 1000 | 207 |  |
|  | 497-19-8 | 207-838-8 | Carbonat de sodiu |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 12070-12-1 | 235-123-0 | Carbura de tungsten |  | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 463-51-4 | 207-336-9 | Cetenă |  | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 420-04-2 | 206-992-3 | Cianamidă | P | 1 | 0,58 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 75-05-8 | 200-835-2 | Cianometan / Acetonitril | P | 70 | 40 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 151-50-8 | 205-792-3 | Cianură de potasiu (exprimată în CN) | P | 0,5 | - | 1 | - | Dir.2017/164 |
|  | 143-33-9 | 205-599-4 | Cianură de sodiu (exprimată în CN) | P | 0,5 | - | 1 | - | Dir.2017/164 |
|  | - | - | Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) şi cianogeni (exprimare în CN) | P | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 110-82-7 | 203-806-2 | Ciclohexan |  | 700 | 200 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 108-93-0 | 203-630-6 | Ciclohexanol | P | 100 | 25 | 200 | 50 |  |
|  | 108-94-1 | 203-631-1 | Ciclohexanonă | P | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 110-83-8 | 203-807-8 | Ciclohexenă |  | 700 | 208 | 1200 | 357 |  |
|  | 108-91-8 | 203-629-0 | Ciclohexilamină |  | 20 | 5 | 40 | 10 | R2 |
|  | 542-92-7 | 208-835-4 | Ciclopentadienă |  | 100 | 35,5 | 200 | 75 |  |
|  | 12079-65-1 | 235-142-4 | Ciclopentadienil tricarbonil mangan |  | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 75-19-4 | 200-847-8 | Ciclopropan |  | 500 | 290 | 700 | 407 |  |
|  | 7782-50-5 | 231-959-5 | Clor |  | - | - | 1,5 | 0,5 | Dir.2006/15 |
|  | 108-90-7 | 203-628-5 | Clorbenzen / monoclorbenzen |  | 23 | 5 | 70 | 15 | Dir.2006/15 |
|  | 74-97-5 | 200-826-3 | Clor brom metan |  | 700 | 132 | 1000 | 189 |  |
|  | 506-77-4 | 208-052-8 | Clorcian |  | - | - | 1 | 0,4 |  |
|  | 57-74-9 | 200-349-0 | Clordan /1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan |  | 0,3 | - | 0,6 | - | C2 |
|  | 106-89-8 | 203-439-8 | 1-clor-2,3-epoxipropan / Epiclorhidrina | P | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | C1B |
|  | 95-57-8 | 202-433-2 | 2-Clorfenol |  | - | - | 10 | - |  |
|  | 74-87-3 | 200-817-4 | Clormetan /clorura de metil |  | 75 | 36 | 150 | 72 | C2 |
|  | 100-00-5 | 202-809-6 | 1-Clor-4 nitrobenzen | P | - | - | 1 | 0,16 | C2;M2 |
|  | 600-25-9 | 209-990-0 | 1-Clor -1 nitropropan |  | 50 | 10 | 75 | 15 |  |
|  | 532-27-4 | 208-531-1 | 2-Cloroacetofenonă |  | - | - | 0,3 | 0,05 |  |
|  | 106-47-8 | 203-401-0 | 4- Cloroanilină | P | 2 | - | 5 | - | C1B |
|  | 75-00-3 | 200-830-5 | Cloretan |  | 268 | 100 | - | - | C2 Dir.2006/15 |
|  | 40507-94-6 | 254-947-1 | 6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | 53469-21-9 | - | Clorodifenil (42% clor) | P | - | - | 1 | - |  |
|  | 11097-69-1 | - | Clorodifenil (54% clor) | P | - | - | 0,5 | - |  |
|  | 75-45-6 | 200-871-9 | Clorodifluorometan |  | 3600 | 1000 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 107-07-3 | 203-459-7 | 2 Cloroetanol / Etilenclorhidrină | P | 3 | 1 | 10 | 3 |  |
|  | 67-66-3 | 200-663-8 | Cloroform / Triclormetan | P | 10 | 2 | - | - | C2 Dir.2000/39 |
|  | 96-30-0 | 202-497-1 | 2-cloro-N-metilacetamidă |  | 10 | - | 14 | - |  |
|  | 563-47-3 | 209-251-2 | 3 Cloro-2metil propenă / Clorură de metalil |  | 80 | 22 | 150 | 41 |  |
|  | 97-00-7 | 202-551-4 | 1-Clor 2,4 dinitrobenzen |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 126-99-8 | 204-818-0 | Cloropren / 2 Clor-1,3 butadienă | P | 30 | 8 | 50 | 14 | C1B |
|  | 75-29-6 | 200-858-8 | 2-clorpropan / clorură de izopropil |  | 400 | 125 | 500 | 156 |  |
|  | 96-24-2 | 202-492-4 | 3-cloro-1,2-propandiol / Monoclorhidrină |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 107-05-1 | 203-457-6 | 3-clorpropenă / clorură de alil |  | 3 | 1 | 6 | 2 | C2; M2 |
|  | 2039-87-4 | 218-026-8 | o-Clorstiren |  | 50 | 9 | 100 | 18 |  |
|  | 95-49-8 | 202-424-3 | 2-clortoluen |  | 150 | 30 | 250 | 50 |  |
|  | 106-43-4 | 203-397-0 | 4-clortoluen |  | 150 | 30 | 250 | 50 |  |
|  | 100-44-7 | 202-853-6 | α Clor toluen / clorură de benzil |  | 5 | 1 | 8 | 1,5 | C1B |
|  | 75-36-5 | 200-865-6 | Clorură de acetil |  | 2 | 0,6 | 5 | 1,6 |  |
|  | 12125-02-9 | 235-186-4 | Clorură de amoniu |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 98-88-4 | 202-710-8 | Clorură de benzoil |  | 5 | 0,9 | 10 | 1,8 |  |
|  | 79-04-9 | 201-171-6 | Clorură de cloracetil |  | 10 | 2 | 20 | 4 |  |
|  | 79-36-7 | 201-199-9 | Clorură de dicloracetil |  | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 |  |
|  | 10545-99-0 | 234-129-0 | Clorură de sulf |  | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 |  |
|  | 7791-25-5 | 232-245-6 | Clorură de sulfuril |  | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 |  |
|  | 7719-09-7 | 231-748-8 | Clorură de tionil |  | 15 | 3 | 25 | 5 |  |
|  | 75-01-4 | 200-831-0 | Clorură de vinil (monomer) |  | 7,77 | 3 | - | - | C1A; Dir.2004/37 |
|  | 7440-48-4 | 231-158-0 | Cobalt |  | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 8050-09-7 | 232-475-7 | Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă) |  | 0,1 | - | - | - |  |
|  | 1319-77-3 | 215-293-2 | Cresoli (toţi izomerii) | P | 22 | 5 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 18540-29-9 | - | Crom hexavalent |  | 0,05 | - | - | - | C1A; M1B; R2 |
|  | - | - | Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III) |  | 2 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 13530-65-9 | 236-878-9 | Cromat de zinc |  | 0,01 | - | - | - | C1A |
|  | - | - | Crom trivalent (compuşi solubili) |  | 0,5 | - | - | - |  |
|  | 98-82-8 | 202-704-5 | Cumen / Izopropilbenzen | P | 100 | 20 | 250 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru |  | - | - | 0,2 | - | (Fumuri) |
|  | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru |  | 0,5 | - | 1,5 | - | (Pulberi) |
|  | 94-75-7 | 202-361-1 | 2,4 D / acid 2,4-diclor-fenoxiacetic |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 1596-84-5 | 216-485-9 | Daminozidă / Alar |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 533-74-4 | 208-576-7 | Dazomet / tetrahidro-3,5-dimetil-2H- 1,3,5-triadiazin-2-tionă |  | - | - | 3 | - |  |
|  | 50-29-3 | 200-024-3 | DDT / p,p’-diclorodifenil-tricloretan | P | 0,5 | - | 1 | - | C2 |
|  | 95828-55-0 | - | DDVP / o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat | P | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 17702-41-9 | 241-711-8 | Decaboran | P | 0,1 | 0,016 | 0,3 | 0,05 |  |
|  | 91-17-8 | 202-046-9 | Decahidronaftalină / Decalină |  | 100 | 18 | 200 | 36 |  |
|  | 112-30-1 | 203-956-9 | 1-Decanol |  | 100 | 15 | 200 | 30 |  |
|  | 8065-48-3 | - | Demeton / Sistox | P | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 8022-00-2 | - | Demeton metil | P | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 431-03-8 | 207-069-8 | Diacetil / Butandionă |  | 0,07(13) | 0,02 | 0,36(13) | 0,1 | Dir.2017/164 |
|  | 124-02-7 | 204-671-2 | Dialilamină |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,5 |  |
|  | 37764-25-3 | 253-658-8 | N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | 999-21-3 | 213-658-0 | Dialil maleat |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 334-88-3 | 206-382-7 | Diazometan |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | C1B |
|  | 19287-45-7 | 242-940-6 | Diboran |  | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |  |
|  | 106-93-4 | 203-444-5 | 1,2 Dibrometan | P | 0,8 | 0,1 | 2 | 0,3 | C1B |
|  | 74-95-3 | 200-824-2 | Dibrommetan / Bromură de metilen |  | 10 | 1,4 | 50 | 7 |  |
|  | 111-92-2 | 203-921-8 | Di-n-butilamină |  | - | - | 6 | 1,1 |  |
|  | 142-96-1 | 205-575-3 | Di-n-butil eter / Dibutil eter | P | 30 | 6 | 50 | 9 |  |
|  | 107-66-4 | 203-509-8 | Dibutilfosfat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 84-74-2 | 201-557-4 | Dibutilftalat |  | 2 | - | 5 | - | R1B |
|  | 95-50-1 | 202-425-9 | 1,2-diclorbenzen / o-Diclorbenzen | P | 122 | 20 | 306 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 106-46-7 | 203-400-5 | 1,4-diclorbenzen / p-Diclorbenzen | P | 12(13) | 2 | 60(13) | 10 | C2; Dir.2017/164 |
|  | 22591-21-5 | 245-111-7 | 1,1 Diclor-3,3 dimetil -2-butanonă / Diclorpinacolonă |  | - | - | 10 | - |  |
|  | 75-34-3 | 200-863-5 | 1,1-dicloretan | P | 412 | 100 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2 Dicloretan |  | 30 | 7 | 70 | 17 | C1B |
|  | 75-35-4 | 200-864-0 | 1,1 Dicloretilenă / Clorură de viniliden |  | 8(13) | 2 | 20(13) | 5 | C2; Dir.2017/164 |
|  | 540-59-0 | 208-750-2 | 1,2 Dicloretilenă |  | 200 | 50 | 300 | 76 |  |
|  | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclormetan / Clorură de metilen | P | 353(13) | 100 | 706(13) | 200 | C2; Dir.2017/164 |
|  | 594-72-9 | 209-854-0 | 1,1 Diclor -1-nitroetan |  | 10 | 1,7 | 40 | 7 |  |
|  | 78-87-5 | 201-152-2 | 1,2 Diclorpropan / clorură de propilen |  | 100 | 22 | 200 | 44 |  |
|  | 96-23-1 | 202-491-9 | 1,3 Diclor-2-propanol / 1,3 Diclorhidrină | P | 5 | 0,95 | 10 | 1,9 | C1B |
|  | 18671-97-1 | - | 2,6-diclorchinoxalină |  | 50 | - | 100 | - |  |
|  | 75-71-8 | 200-893-9 | Diclor-difluor metan / Freon 12 |  | 2000 | 494 | 3000 | 741 |  |
|  | 75-43-4 | 200-869-8 | Diclormonofluor metan / Freon 21 |  | 42 | 10 | - | - |  |
|  | 6607-45-0 | - | 1,2 Diclorvinil-benzen / α,β Diclorstiren |  | 30 | - | 50 | - |  |
|  | 76-14-2 | 200-937-7 | 1,1 Diclor-tetrafluoretan / Freon 114 |  | 3000 | 430 | 5000 | 715 |  |
|  | 60-57-1 | 200-484-5 | Dieldrin | P | 0,2 | - | 0,25 | - | C2 |
|  | 109-89-7 | 203-716-3 | Dietilamină |  | 15 | 5 | 30 | 10 | Dir.2006/15 |
|  | 100-37-8 | 202-845-2 | 2-Dietilaminoetanol | P | 30 | 6 | 45 | 9 |  |
|  | 91-66-7 | 202-088-8 | N,N Dietilanilină |  | 10 | 1,6 | 20 | 3,2 |  |
|  | 91-65-6 | 202-087-2 | N,N Dietilciclohexilamină |  | 15 | - | 30 | - |  |
|  | 122-39-4 | 204-539-4 | Difenilamină |  | 4 | - | 6 | - |  |
|  | 80-10-4 | 201-251-0 | Difenildiclorsilan |  | 5 | 05 | 7 | 0,7 |  |
|  | 25167-94-6 | 246-696-1 | Difenilpropan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 8004-13-5 | - | Difil /dinil / dowterm / amestec de difenil şi oxid de difenil) |  | 2 | - | 4 | - |  |
|  | 75-61-6 | 200-885-5 | Difluordibrom-metan |  | 600 | 70 | 800 | 93 |  |
|  | 120-80-9 | 204-427-5 | 1,2 Dihidroxibenzen / Pirocatecol |  | 10 | - | 20 | - |  |
|  | 123-31-9 | 204-617-8 | 1,4-dihidroxibenzen / Hidrochinonă |  | 1 | - | 2 | - | C2; M2 |
|  | 25167-70-8 | 246-690-9 | Diizobutilenă |  | 2000 | - | 2500 | - |  |
|  | 27205-99-8 | 248-322-2 | O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 127-19-5 | 204-826-4 | N,N-dimetilacetamidă | P | 36 | 10 | 72 | 20 | R1B; Dir.2000/39 |
|  | 124-40-3 | 204-697-4 | Dimetilamină |  | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 121-69-7 | 204-493-5 | N,N Dimetilanilină | P | 25 | 5 | 49 | 10 | C2 |
|  | 103-83-3 | 203-149-1 | Dimetil-benzilamină |  | 5 | 0,9 | 10 | 1,8 |  |
|  | 75-97-8 | 200-920-4 | 3,3 Dimetil-2-butanonă / Pinacolonă |  | 60 | 15 | 150 | 37 |  |
|  | 75-78-5 | 200-901-0 | Dimetil-diclorsilan |  | 3 | 0,6 | 6 | 1,2 |  |
|  | 1331-15-3 | - | 2,5 Dimetil 1,4 dioxan |  | 50 | - | 100 | - |  |
|  | 115-10-6 | 204-065-8 | Dimetil eter / Oxid de dimetil |  | 1920 | 1000 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 68-12-2 | 200-679-5 | N,N Dimetilformamidă | P | 15 | 5 | 30 | 10 | R1B; Dir.2009/161 |
|  | 868-85-9 | 212-783-8 | Dimetilfosfit |  | 12 | - | - | - | (Distilat) |
|  | 108-83-8 | 203-620-1 | 2,6 Dimetil 4 heptanonă / Diizobutil cetonă |  | 150 | 26 | 250 | 43 |  |
|  | 57-14-7 | 200-316-0 | N,N Dimetilhidrazină | P | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | C1B |
|  | 77-78-1 | 201-058-1 | Dimetilsulfat | P | 0,5 | 0,1 | - | - | C1B; M2 |
|  | 120-61-6 | 204-411-8 | Dimetiltereftalat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 60-51-5 | 200-480-3 | Dimetoat |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | 109-87-5 | 203-714-2 | Dimetoximetan / Metilal |  | 1500 | 531 | 2500 | 885 |  |
|  | 628-96-6 | 211-063-0 | Dinitrat de etilenglicol | P | 0,3 | 0,05 | 1 | 0,2 |  |
|  | 25154-54-5 | 246-673-6 | Dinitrobenzen (toţi izomerii) | P | 1 | 0,15 | 1,5 | 0,2 |  |
|  | 51-28-5 | 200-087-7 | 2,4 Dinitrofenol | P | 0,7 | - | 1 | - |  |
|  | 534-52-1 | 208-601-1 | 4,6 Dinitro-o-cresol / DNOC | P | 0,05 | - | 0,2 | - |  |
|  | 25321-14-6 | 246-836-1 | Dinitrotoluen | P | 1 | - | 1,5 | - | C1B; M2; R2 |
|  | 88-85-7 | 201-861-7 | Dinoseb / 6 sec butil 2,4 dinitrofenol |  | 0,1 | - | 0,5 | - | R1B |
|  | 2813-95-8 | 220-560-1 | Dinosebacetat |  | 0,7 | - | 1 | - |  |
|  | 117-84-0 | 204-214-7 | Dioctilftalat / Dietil-hexil 2-ftalat |  | 2 | 0,1 | 5 | 0,3 |  |
|  | 123-91-1 | 204-661-8 | 1,4 Dioxan | P | 73 | 20 | - | - | C2; Dir.2009/161 |
|  | 10102-44-0 | 233-272-6 | Dioxidul de azot |  | 0,96(13) | 0,5 | 1,91(13) | 1 | Dir. 2017/164 Valorile limita pentru dioxidul de azot se aplica în condițiile prevăzute la art. II din HG nr. …../2018 (prezenta hotărâre) |
|  | 124-38-9 | 204-696-9 | Dioxid de carbon |  | 9000 | 5000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 10049-04-4 | 233-162-8 | Dioxid de clor |  | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,11 |  |
|  | 7446-09-5 | 231-195-2 | Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă |  | 1,3(13) | 0,5 | 2,7(13) | 1 | Dir.2017/164 |
|  | 13463-67-7 | 236-675-5 | Dioxid de titan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 142-84-7 | 205-565-9 | Dipropilamină |  | 1,7 | 0,4 | 2 | 0,5 |  |
|  | 298-04-4 | 206-054-3 | Disulfoton / O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat |  | 0,1 | - | 0,2 | - |  |
|  | 2179-59-1 | 218-550-7 | Disulfura de alil-propil |  | 10 | 1,7 | 20 | 3,4 |  |
|  | 72-20-8 | 200-775-7 | Endrin / 1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină | P | 0,03 | - | 0,1 | - |  |
|  | 106-87-6 | 203-437-7 | 1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan / diepoxid 4-vinil ciclohexenă | P | 57 | 10 | - | - | C2 |
|  | 4016-14-2 | 223-672-9 | 2,3 Epoxipropil izopropil eter / Izopropil glicidil eter |  | 50 | 10,5 | 100 | 21 |  |
|  | 111-43-3 | 203-869-6 | Eter n-propilic / Dipropil eter |  | 1000 | - | 1500 | - |  |
|  | 108-20-3 | 203-560-6 | Eter izopropilic / Diizopropil eter |  | 1000 | - | 1500 | - |  |
|  | 75-04-7 | 200-834-7 | Etilamină |  | 9,4 | 5 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 100-41-4 | 202-849-4 | Etilbenzen | P | 442 | 100 | 884 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 5459-93-8 | 226-733-8 | N–etilciclohexil amină |  | 15 | 2,9 | 30 | 5,8 |  |
|  | 107-15-3 | 203-468-6 | Etilendiamină / 1,2 Diaminoetan |  | 20 | 8 | 30 | 12 |  |
|  | 3566-10-7 | 222-651-1 | Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu |  | 20 | - | 25 | - |  |
|  | 107-21-1 | 203-473-3 | Etilenglicol / Etandiol | P | 52 | 20 | 104 | 40 | Dir.2000/39 |
|  | 109-86-4 | 203-713-7 | Etilenglicol monometil eter / 2-Metoxietanol | P | 3,2 | 1 | - | - | R1B; Dir.2009/161 |
|  | 151-56-4 | 205-793-9 | Etilenimină | P | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,5 | C1B; M1B |
|  | 104-76-7 | 203-234-3 | 2-etilhexan-1-ol |  | 5,4(13) | 1 | - | - | Dir.2017/164 |
|  | 577-11-7 | 209-406-4 | 2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 75-08-1 | 200-837-3 | Etil mercaptan / Etan tiol |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 622-96-8 | 210-761-2 | 4-Etil toluen |  | 300 | 61 | 400 | 81 |  |
|  | 110-80-5 | 203-804-1 | 2-Etoxietanol / Etilenglicol monoetil eter | P | 8 | 2 | - | - | R1B; Dir.2009/161 |
|  | 2370-63-0 | 219-135-3 | 2 Etoxi-etil-metacrilat |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 101-84-8 | 202-981-2 | Fenileter/Difenileter |  | 5 | 0,7 | 10 | 1,4 | Dir. 2017/164 |
|  | 122-60-1 | 204-557-2 | Fenil glicidil eter / PGE / 2,3-epoxipropil fenil eter / 1,2-epoxi-fenoxipropan |  | 6 | 1 | 10 | 2 | C1B; M2 |
|  | 100-63-0 | 202-873-5 | Fenil hidrazină | P | 15 | 3 | 25 | 6 | C1B; M2 |
|  | 98-86-2 | 202-708-7 | Fenil metil cetonă / Acetofenonă |  | 100 | 20 | 200 | 41 |  |
|  | 106-50-3 | 203-404-7 | p-Fenilendiamină | P | 0,07 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |  |
|  | 95-54-5 | 202-430-6 | o-Fenilendiamină |  | - | - | 10 | - | C2; M2 |
|  | 108-95-2 | 203-632-7 | Fenol | P | 8 | 2 | 16 | 4 | M2; Dir.2009/161 |
|  | 12604-58-9 | 603-118-6 | Ferovanadiu |  | 0,5 | - | 1,5 | - | (Pulberi) |
|  | 7782-41-4 | 231-954-8 | Fluor |  | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | Dir.2000/39 |
|  | 62-74-8 | 200-548-2 | Fluoroacetat de sodiu | P | 0,02 | 0,004 | 0,05 | 0,01 |  |
|  | 7789-75-5 | 232-188-7 | Fluorură de calciu |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 2699-79-8 | 220-281-5 | Fluorură de sulfuril |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | - | - | Fluoruri anorganice |  | 2.5 | - | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 50-00-0 | 200-001-8 | Formaldehidă |  | 1,2 | 1 | 3 | 2 | C2 |
|  | 75-12-7 | 200-842-0 | Formamidă |  | 20 | 11 | 30 | 16 | R1B |
|  | 109-94-4 | 203-721-0 | Formiat de etil |  | 200 | 66 | 300 | 99 |  |
|  | 107-31-3 | 203-481-7 | Formiat de metil | P | 125(13) | 50 | 250(13) | 100 | Dir.2017/164 |
|  | 7803-51-2 | 232-260-8 | Fosfină / Hidrogen fosforat |  | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | Dir.2006/15 |
|  | 7723-14-0 | 231-768-7 | Fosfor roşu |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 75-44-5 | 200-870-3 | Fosgen / clorură de carbonil |  | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | Dir.2000/39 |
|  | 732-11-6 | 211-987-4 | Fosmet / Imidan / Ortadox |  | 1,5 | - | 3 | - |  |
|  | 98-01-1 | 202-627-7 | 2- Furaldehidă |  | 10 | 2,5 | 15 | 4 | C2 |
|  | - | - | Gaze lichefiate (în principal C3-C4) |  | 1200 | - | 1500 | - |  |
|  | 7440-56-4 | 231-164-3 | Germaniu |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 556-52-5 | 209-128-3 | Glicidol / 2,3-epoxi-1-propanol |  | 50 | 16,5 | 100 | 33 | C1B; M2; R1B |
|  | 7440-58-6 | 231-166-4 | Hafniu |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 151-67-7 | 205-796-5 | Halotan / 2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan |  | 400 | 50 | - | - |  |
|  | 76-44-8 | 200-962-3 | Heptaclor / 1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan |  | 0,3 | - | 0,6 | - | C2 |
|  | 142-82-5 | 205-563-8 | Heptan / n-Heptan |  | 2085 | 500 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 110-43-0 | 203-767-1 | 2-heptanonă / Metil amil cetonă | P | 238 | 50 | 475 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 110-54-3 | 203-777-6 | n-Hexan |  | 72 | 20 | - | - | R2; Dir.2006/15 |
|  | 118-74-1 | 204-273-9 | Hexaclorbenzen |  | 0,5 | - | 1 | - | C1B |
|  | 87-68-3 | 201-765-5 | Hexaclor-1,3-butadienă | P | - | - | 0,2 | 0,02 |  |
|  | 67-72-1 | 200-666-4 | Hexacloretan |  | 5 | 0,5 | 8 | 0,8 |  |
|  | 124-09-4 | 204-679-6 | Hexametilendiamină |  | 1 | - | 5 | - |  |
|  | 822-06-0 | 212-485-8 | Hexametilen-diizocianat |  | 0,05 | 0,007 | 1 | 0,14 |  |
|  | 302-01-2 | 206-114-9 | Hidrazină | P | 0,1 | 0,08 | 1 | 0,8 | C1B |
|  | - | - | Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină) |  | 700 | - | 1000 | - |  |
|  | - | - | Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în ciclohexan) |  | 0,2 | - | - | - | C1B |
|  | 7783-07-5 | 231-978-9 | Hidrogen seleniat |  | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | Dir.2000/39 |
|  | 7803-52-3 | - | Hidrogen stibiat |  | 0,2 | - | 0,5 | - |  |
|  | 7783-06-4 | 231-977-3 | Hidrogen sulfurat / Sulfură de hidrogen |  | 7 | 5 | 14 | 10 | Dir.2009/161 |
|  | 1305-62-0 | 215-137-3 | Hidroxid de calciu/ Dihidroxid de calciu |  | 1(13) | - | 4(13) | - | Fracție respirabilă Dir.2017/164 |
|  | 118-29-6 | 204-241-4 | N-Hidroximetilftalimidă |  | 50 | 7 | 75 | 10 |  |
|  | 123-42-2 | 204-626-7 | 4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă / Diaceton-alcool |  | 150 | 32 | 250 | 53 |  |
|  | 75-86-5 | 200-909-4 | 2-hidroxi-2-metilpropionitril / Acetoncianhidrină | P | 2 | 0,6 | 10 | 2,9 |  |
|  | - | - | Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu) |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 7580-67-8 | 231-484-3 | Hidrura de litiu |  | - | - | 0,02(13) | - | Fracție inhalabilă Dir.2017/164 |
|  | 111-40-0 | 203-865-4 | 2,2’-iminodietilamină / Dietilentriamină | P | 2 | 0,5 | 4 | 1 |  |
|  | 7553-56-2 | 231-442-4 | Iod |  | 0,5 | 0,09 | 1 | 0,2 |  |
|  | 74-88-4 | 200-819-5 | Iodura de metil | P | 15 | 2,5 | 25 | 4,2 | C2 |
|  | 78-83-1 | 201-148-0 | Izobutanol / 2- metil 1-propanol |  | 100 | 33 | 200 | 66 |  |
|  | 624-83-9 | 210-866-3 | Izocianatul de metan / Metilizocianat |  | 0,02 | 0,008 | 0,05 | 0,02 | R2; Dir.2009/161 |
|  | 78-59-1 | 201-126-0 | Izoforonă / 3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă |  | 25 | 4,42 | 50 | 8,84 | C2 |
|  | 58-89-9 | 200-401-2 | Lindan / γ HCH | P | 0,3 | - | 0,5 | - |  |
|  | 8018-01-7 | - | Mancozeb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | - | - | Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn) |  | 0,2(13) | - | - | - | Fracție inhalabilă Dir.2017/164 |
|  |  |  |  |  | 0,05(13) | - | - | - | Fracție respirabilă Dir.2017/164 |
|  | 121-75-5 | 204-497-7 | Malation / 1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat |  | 7 | - | 10 | - |  |
|  | - | - | Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur şi clorura mercurică (măsuraţi ca mercur)(12) |  | 0,02 | - | - | - | R1B Dir.2009/161 |
|  | - | - | Mercur (compuşi organici) | P | - | - | 0,01 | - |  |
|  | 67-56-1 | 200-659-6 | Metanol /Alcool metilic | P | 260 | 200 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 108-67-8 | 203-604-4 | Mesitilenă / 1,3,5-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 97-88-1 | 202-615-1 | Metacrilat de N-butil |  | 150 | 25 | 250 | 43 |  |
|  | 97-63-2 | 202-597-5 | Metacrilat de etil |  | 150 | 32 | 250 | 54 |  |
|  | 80-62-6 | 201-297-1 | Metacrilat de metil / Metil 2-metilpropenoat |  | 205 | 50 | 410 | 100 | Dir.2009/161 |
|  | 74-82-8 | 200-812-7 | Metan |  | 1200 | 1834 | 1500 | 2292 |  |
|  | 74-99-7 | 200-828-4 | Metil-acetilenă / Propină |  | 1300 | 793 | 1500 | 915 |  |
|  | 100-61-8 | 202-870-9 | N-Metilanilină | P | 7 | 16 | 10 | 23 |  |
|  | 75-55-8 | 200-878-7 | 2-Metilaziridină / Propilenimină | P | 3 | - | 5 | - | C1B |
|  | 78-78-4 | 201-142-8 | 2- metil butan / Izopentan |  | 3000 | 1000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 123-51-3 | 204-633-5 | 3-metil 1-butanol |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 591-78-6 | 209-731-1 | Metil butil cetonă / 2-hexanonă |  | 200 | 49 | 300 | 80 | R2 |
|  | 108-87-2 | 203-624-3 | Metil ciclohexan |  | 1200 | 300 | 1500 | 375 |  |
|  | 25639-42-3 | 247-152-6 | Metil ciclohexanol |  | 200 | 42 | 300 | 64 |  |
|  | 583-60-8 | 209-513-6 | 2-Metil ciclohexanonă | P | 250 | 54,5 | 350 | 76 |  |
|  | 96-34-4 | 202-501-1 | Metil cloracetat |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 80-63-7 | 201-298-7 | Metil alfa cloracrilat |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 101-14-4 | 202-918-9 | 4,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină) | P | 0,22 | - | - | - | C1B |
|  | 101-68-8 | 202-966-0 | 4,4’Metilendifenil diizocianat |  | - | - | 0,15 | - | C2 |
|  | 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4’ Metilen dianilină | P | 0,8 | - | 0,22 | - | C1B; M2 |
|  | 27137-41-3 | 248-253-8 | Metil furan / Silvan |  | 10 | - | 20 | - |  |
|  | 541-85-5 | 208-793-7 | 5-metilheptan-3-onă |  | 53 | 10 | 107 | 20 | Dir.2000/39 |
|  | 110-12-3 | 203-737-8 | 5-metilhexan-2-onă |  | 95 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 60-34-4 | 200-471-4 | Metil hidrazină | P | 0,37 | - | - | - |  |
|  | 74-93-1 | 200-822-1 | Metil mercaptan / Metan tiol |  | - | - | 1 | - |  |
|  | 109-02-4 | 203-640-0 | 4-metilmorfolină / N-metilmorfolină |  | - | - | 70 | - |  |
|  | 108-11-2 | 203-551-7 | 4-metil 2-pentanol / Metil izobutil carbinol | P | 60 | - | 100 | - |  |
|  | 141-79-7 | 205-502-5 | 4 Metil-3-penten-2-onă / Oxid de mesitil |  | 50 | 12 | 100 | 24 |  |
|  | 108-10-1 | 203-550-1 | 4-metilpentan-2-onă |  | 83 | 20 | 208 | 50 | Dir.2000/39 |
|  | 872-50-4 | 212-828-1 | n-metil-2-pirolidonă | P | 40 | 10 | 80 | 20 | R1B; Dir.2009/161 |
|  | 107-87-9 | 203-528-1 | Metil propil cetonă / 2- pentanonă |  | 250 | 71 | 300 | 85 |  |
|  | 98-83-9 | 202-705-0 | α-metilstiren / 2-fenilpropenă |  | 246 | 50 | 492 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 100-80-1 | 202-889-2 | 3-Metil stiren |  | 250 | 51 | 350 | 72 |  |
|  | 23564-05-8 | 245-740-7 | Metil tiofanat |  | - | - | 10 | - | M2 |
|  | 75-79-6 | 200-902-6 | Metil triclorsilan |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 124-70-9 | 204-710-3 | Metil vinil diclorsilan |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 2554-06-5 | 219-863-1 | 4- Metil -4-vinil siloxan | P | 30 | - | 50 | - |  |
|  | 72-43-5 | 200-779-9 | Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan] | P | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 111-77-3 | 203-906-6 | 2-(2-metoxietoxi)-etanol | P | 50,1 | 10 | - | - | R2; Dir.2006/15 |
|  | 34590-94-8 | 252-104-2 | (2-metoximetiletoxi)-propanol / Dipropilenglicol monometileter / Eter metilic al dipropilen glicolului | P | 308 | 50 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 107-98-2 | 203-539-1 | 1- Metoxi-2-propanol / 1-metoxipropan-2-ol | P | 375 | 100 | 568 | 150 | Dir.2000/39 |
|  | 21087-64-9 | 244-209-7 | Metribuzin / 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 7786-34-7 | 232-095-1 | Mevinfos / 2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat / Fosdrin |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | - | - | Molibden (compuşi insolubili) |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | - | - | Molibden (compuşi solubili) |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 2212-67-1 | 218-661-0 | Molinat / S-etil perhidroazepină-1-carbotioat |  | - | - | 0,5 | - | C2; R2 |
|  | 10102-43-9 | 233-271-0 | Monoxid de azot |  | 2,5(13) | 2 | - | - | Dir.2017/164 Valorile limita pentru monoxidul de azot se aplica în condițiile prevăzute la art. II din HG nr. …../2018 (prezenta hotărâre) |
|  | 630-08-0 | 211-128-3 | Monoxid de carbon |  | 23(13) | 20 | 117(13) | 100 | R1A Dir. 2017/164 Valorile limita pentru monoxidul de carbon se aplica în condițiile prevăzute la art. II din HG nr. …../2018 (prezenta hotărâre) |
|  | 74-89-5 | 200-820-0 | Mono-metilamină |  | 10 | 8 | 15 | 12 |  |
|  | 110-91-8 | 203-815-1 | Morfolină |  | 36 | 10 | 72 | 20 | Dir.2006/15 |
|  | 8030-30-6 | 232-443-2 | Nafta / Gudron de huilă | P | 100 | - | 200 | - | C1B; M1B |
|  | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalină |  | 50 | 10 | - | - | C2; Dir.91/322 |
|  | 91-59-8 | 202-080-4 | 2-Naftilamină | P | - | - | - | - | Fp; C1A |
|  | 135-88-6 | 205-223-9 | N-2-naftilanilină / N-fenil-2-naftilamină |  | - | - | - | - | Fp; C2 |
|  | 135-64-8 | 205-208-7 | Naftol AS-SW / 3-hidroxi-N-2-naftil-2- naftamidă |  | 500 | - | 1000 | - |  |
|  | 90-15-3 | 201-969-4 | 1-Naftol | P | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 463-82-1 | 207-343-7 | Neopentan |  | 3000 | 1000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | - | - | Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni) |  | 0,1 | - | 0,5 | - | C2 |
|  | 13463-39-3 | 236-669-2 | Nichel tetracarbonil |  | 0,05 | - | 0,1 | - | C2; R1B |
|  | 54-11-5 | 200-193-3 | Nicotină / 3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină | P | 0,5 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 1712-64-7 | 216-983-6 | Nitrat de izopropil |  | 20 | 5 | 25 | 7 |  |
|  | 627-13-4 | 210-985-0 | Nitrat de n-propil |  | 75 | 17,5 | 100 | 23 |  |
|  | 100-01-6 | 202-810-1 | p-Nitroanilină | P | 3 | 0,5 | 5 | 0,9 |  |
|  | 100-17-4 | 202-825-3 | p-Nitroanisol |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 98-95-3 | 202-716-0 | Nitrobenzen | P | 1 | 0,2 | - | - | C2; R2; Dir.2006/15 |
|  | 627-05-4 | 210-980-3 | 1-Nitrobutan |  | 50 | - | 75 | - |  |
|  | 92-93-3 | 202-204-7 | 4-Nitrodifenil | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 79-24-3 | 201-188-9 | Nitroetan | P | 62(13) | 20 | 312(13) | 100 | Dir.2017/164 |
|  | 100-12-9 | 202-821-1 | 4-Nitroetilbenzen | P | 15 | 2 | 20 | 3 |  |
|  | 55-63-0 | 200-240-8 | Nitroglicerină / Trinitrat de glicerol | P | 0,095(13) | 0,01 | 0,19(13) | 0,02 | Dir.2017/164 |
|  | 75-52-5 | 200-876-6 | Nitrometan |  | 100 | 40 | 150 | 60 |  |
|  | 86-57-7 | 201-684-5 | 1-Nitronaftalină |  | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 79-46-9 | 201-209-1 | 2-Nitropropan |  | - | - | 30 | 8 | C1B |
|  | 88-72-2 | 201-853-3 | 2-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 | C1B; M1B; R2 |
|  | 99-08-1 | 202-728-6 | 3-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 |  |
|  | 99-99-0 | 202-808-0 | 4-Nitrotoluen | P | 10 | 1,8 | 30 | 5,3 |  |
|  | 62-75-9 | 200-549-8 | N-Nitrozodimetilamină | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 143-08-8 | 205-583-7 | 1-nonanol / Alcool nonilic |  | 150 | 25 | 250 | 42 |  |
|  | 111-65-9 | 203-892-1 | Octan |  | 1500 | 322 | 2000 | 429 |  |
|  | 127-90-2 | 204-870-4 | Octaclor dipropil eter |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 152-16-9 | 205-801-0 | Octametil pirofosforamidă / Schradan | P | 0,3 | - | 0,6 | - |  |
|  | 111-87-5 | 203-917-6 | 1-Octanol / Alcool octilic | P | 150 | 28 | 250 | 47 |  |
|  | 111-13-7 | 203-837-1 | 2-Octanonă / Metil hexil cetonă |  | 100 | 19 | 200 | 38 |  |
|  | 2809-67-8 | - | 2-Octină |  | 500 | - | 700 | - |  |
|  | 111-46-6 | 203-872-2 | 2,2’ oxibisetanol / Dietilenglicol |  | 500 | 115 | 800 | 184 |  |
|  | 2238-07-5 | 218-802-6 | 2,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran / Diglicidil eter |  | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,4 |  |
|  | 47110-30-5 | - | Oxichinolat de cupru |  | 5 | - | 9 | - |  |
|  | 1344-28-1 | 215-691-6 | Oxid de aluminiu |  | 2 | - | 5 | - | (Aerosoli) |
|  | 1303-86-2 | 215-125-8 | Oxid boric |  | 10 | - | 15 | - | R1B |
|  | 1306-19-0 | 215-146-2 | Oxid de cadmiu |  | 0,05 | - | 0,1 | - | (Fumuri) C1B; M2; R2 |
|  | 1305-78-8 | 215-139-9 | Oxid de calciu |  | 1(13) | - | 4(13) | - | Fracție respirabilă Dir.2017/164 |
|  | 1307-96-6 | 215-154-6 | Oxid de cobalt (II) |  | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 1333- 82-0 | 215-607-8 | Oxid de crom (VI) |  | 0,05 | - | - | - | C1A; M1B; R2 |
|  | 60-29-7 | 200-467-2 | Oxid de dietil / Dietil eter/ Eter etilic |  | 308 | 100 | 616 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 55720-99-5 | - | Oxid de difenilclorat / Hexaclor difenil eter | P | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 75-21-8 | 200-849-9 | Oxid de etilenă |  | 1,8 | 1 | - | - | C1B; M1B |
|  | 1309-37-1 | 215-168-2 | Oxid feric |  | 5 | - | 10 | - | (Fumuri, pulberi) |
|  | 20619-16-3 | 243-922-0 | Oxid de germaniu |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 1309-48-4 | 215-171-9 | Oxid de magneziu |  | 5 | - | 15 | - | (Fumuri) |
|  | 1003-73-2 | 213-714-4 | N-Oxid 3-metil piridină |  | 2 | - | 3 | - |  |
|  | 75-56-9 | 200-879-2 | Oxid de propilenă |  | 50 | 21 | - | - | C1B; M1B |
|  | 1314-61-0 | 215-238-2 | Oxid de tantal |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 1314-13-2 | 215-222-5 | Oxid de zinc |  | 5 | - | 10 | - | (Fumuri) |
|  | - | - | Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct.258 și 391 |  | 5 | 3 | 8 | 4 |  |
|  | 10028-15-6 | 233-069-2 | Ozon |  | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |  |
|  | 8002-74-2 | 232-315-6 | Parafină |  | 2 | - | 6 | - | (Fumuri) |
|  | 56-38-2 | 200-271-7 | Parathion (ISO) / O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat | P | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 298-00-0 | 206-050-1 | Parathion-metil (ISO) / O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/ Tiofosfat de di-O-metil şi O-p-nitrofenil / Metil-parathion | P | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 19624-22-7 | 243-194-4 | Pentaboran |  | 0,05 | 0,02 | 0,15 | 0,06 |  |
|  | 76-01-7 | 200-925-1 | Pentacloretan |  | 40 | - | 60 | - | C2 |
|  | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentaclorfenol | P | 0,5 | 0,04 | 1 | 0,09 | C2 |
|  | 117-97-5 | 204-224-1 | Pentaclortiofenat de zinc |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 10026-13-8 | 233-060-3 | Pentaclorură de fosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 5714-22-7 | 227-204-4 | Pentafluorură de sulf |  | 0,1 | - | 0,3 | - |  |
|  | 109-66-0 | 203-692-4 | Pentan |  | 3000 | 1000 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 71-41-0 | 200-752-1 | 1-Pentanol |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 1314-56-3 | 215-236-1 | Pentaoxid de difosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 1314-62-1 | 215-239-8 | Pentaoxid de vanadiu |  | 0,05 | - | 0,1 | - | (Fumuri) M2; R2 |
|  | 1314-62-1 | 215-239-8 | Pentaoxid de vanadiu |  | 0,1 | - | - | - | (Pulberi de V2O5) M2; R2 |
|  | 1314-80-3 | 215-242-4 | Pentasulfura de difosfor |  | 1 | - | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 594-42-3 | 209-840-4 | Perclorometil mercaptan |  | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 8003-34-7 | 232-319-8 | Piretru |  | 1 | - | - | - | După eliminarea lactonelor sensibilizante Dir.2006/15 |
|  | 110-86-1 | 203-809-9 | Piridină |  | 15 | 5 | - | - | Dir.91/322 |
|  | 29232-93-7 | 249-528-5 | Pirimifos-metil / Orafon |  | 0,5 | - | 2 | - |  |
|  | 110-85-0 | 203-808-3 | Piperazină |  | 0,1 | - | 0,3 | - | R2; Dir.2000/39 |
|  | 7440-06-4 | 231-116-1 | Platină |  | 1 | - | - | - | (Metalică) Dir. 91/322 |
|  | - | - | Plumb şi compuşii săi anorganici (exprimaţi în Pb) |  | 0,15 | - | - | - | Dir. 98/24 |
|  | 8050-81-5 | - | Polidimetilsiloxan |  | 60 | - | 80 | - |  |
|  | 74-98-6 | 200-827-9 | Propan |  | 1400 | 778 | 1800 | 1000 |  |
|  | 107-10-8 | 203-462-3 | N-propilamină / Monopropilamină |  | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |  |
|  | 3126-95-2 | 221-509-6 | N-Propil glicidil eter |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 57-57-8 | 200-340-1 | 1,3- Propiolactonă |  | 1,5 | - | - | - | C1B |
|  | 107-12-0 | 203-464-4 | Propionitril / Cianură de etil |  | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,13 |  |
|  | 108-46-3 | 203-585-2 | Rezorcinol /1,3-benzendiol | P | 45 | 10 | - | - | Dir.2006/15 |
|  | 70281-37-7 | - | Rodamina de tetrametil |  | 70 | - | - | - |  |
|  | - | - | Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se) |  | 0,1 | - | 0,2 | - |  |
|  | 78-10-4 | 201-083-8 | Silicat de etil/ Ortosilicat de tetraetil |  | 44(13) | 5 | - | - | Dir.2017/164 |
|  | - | - | Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn) |  | 2 | - | - | - | Dir.91/322 |
|  | - | - | Staniu (compuşi organici) |  | 0,05 | - | 0,15 |  |  |
|  | 100-42-5 | 202-851-5 | Stiren |  | 50 | 12 | 150 | 35 |  |
|  | 7704-34-9 | 231-722-6 | Sulf |  | - | - | 15 | - | (Pulberi) |
|  | 7773-06-0 | 231-871-7 | Sulfamat de amoniu |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 3689-24-5 | 222-995-2 | Sulfotep / O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfat | P | 0,1 | - | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 75-15-0 | 200-843-6 | Sulfura de carbon | P | 15 | 5 | - | - | R2; Dir.2009/161 |
|  | 93-76-5 | 202-273-3 | 2,4,5T / Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 7440-25-7 | 231-135-5 | Tantal |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 13494-80-9 | 236-813-4 | Telur |  | 0,05 | - | 0,15 | - |  |
|  | 61788-32-7 | 262-967-7 | Terfenil hidrogenat |  | 19(13) | 2 | 48(13) | 5 | Dir.2017/164 |
|  | 107-49-3 | 203-495-3 | TEPP / Tetraetil-pirofosfat | P | 0,05 | - | 0,1 | - |  |
|  | 33693-04-8 | 251-637-8 | Terbumeton |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 8006-64-2 | 232-350-7 | Terebentină | P | 400 | - | 500 | - |  |
|  | 1634-04-4 | 216-653-1 | Terţ-butil metil eter / 2-metoxi-2-metilpropan |  | 183,5 | 50 | 367 | 100 | Dir.2009/161 |
|  | 98-51-1 | 202-675-9 | 4-terţ butil toluen |  | 45 | 7,5 | 60 | 10 |  |
|  | 79-27-6 | 201-191-5 | 1,1,2,2 Tetrabrometan / Tetra bromură de acetilenă |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 76-11-9 | 200-934-0 | 1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan |  | 3000 | 303 | 4000 | 404 |  |
|  | 76-12-0 | 200-935-6 | 1,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan |  | 3000 | 303 | 4000 | 404 |  |
|  | 79-34-5 | 201-197-8 | 1,1,2,2 Tetracloretan | P | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 630-20-6 | 211-135-1 | 1,1,1,2 Tetracloretan | P | 20 | 3 | 30 | 4 |  |
|  | 127-18-4 | 204-825-9 | Tetracloretilenă | P | 50 | 7 | 100 | 14 | Dir.2017/164 |
|  | 56-23-5 | 200-262-8 | Tetraclorura de carbon/ Tetraclormetan | P | 6,4(13) | 1 | 32(13) | 5 | C2; Dir.2017/164 |
|  | 7550-45-0 | 231-441-9 | Tetraclorura de titan |  | 1 | - | 3 | - |  |
|  | 78-00-2 | 201-075-4 | Tetraetil de plumb | P | 0,01 | - | 0,03 | - |  |
|  | 109-99-9 | 203-726-8 | Tetrahidrofuran | P | 150 | 50 | 300 | 100 | C2; Dir.2000/39 |
|  | 119-64-2 | 204-340-2 | 1,2,3,4 Tetrahidronaftalină / Tetralină |  | 100 | - | 200 | - |  |
|  | 509-14-8 | 208-094-7 | Tetranitrometan |  | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 |  |
|  | 479-45-8 | 207-531-9 | Tetril / N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilină | P | 1 | - | 1,5 | - |  |
|  | 20816-12-0 | 244-058-7 | Tetraoxid de osmiu |  | 0,001 | - | 0,003 | - |  |
|  | - | - | Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în Tl) | P | - | - | 0,05 | - |  |
|  | 137-26-8 | 205-286-2 | Thiram / Disulfură de tetrametil tiuram |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 7440-29-1 | 231-139-7 | Thoriu |  | 0,02 | - | 0,05 | - |  |
|  | 7440-32-6 | 231-142-3 | Titan |  | 10 | - | 15 | - |  |
|  | 108-88-3 | 203-625-9 | Toluen | P | 192 | 50 | 384 | 100 | R2; Dir.2006/15 |
|  | - | - | Toluendiamină (amestec de izomeri) |  | 5 | 1 | 10 | 2 |  |
|  | 584-84-9 | 209-544-5 | Toluen -2,4-diizocianat / 2-metil-m-fenilen diizocianat |  | 0,07 | 0,009 | 0,15 | 0,02 | C2 |
|  | 119-93-7 | 204-358-0 | 4,4’-bi-o-toluidină / o-tolidină | P | - | - | - | - | Fp; C1B |
|  | 95-53-4 | 202-429-0 | o-Toluidină / 2-aminotoluen | P | 3 | - | 5 | - | C1B |
|  | 106-49-0 | 203-403-1 | p-Toluidină / 4-aminotoluen | P | 3 | - | 5 | - | C2 |
|  | 8001-35-2 | 232-283-3 | Toxafen | P | 0,3 | - | 0,5 | - | C2 |
|  | 43121-43-3 | 256-103-8 | Triadimefon / 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il)butanonă |  | 3 | - | 5 | - |  |
|  | 102-70-5 | 203-048-2 | Trialilamină | P | 1 | - | 4 | - |  |
|  | 102-82-9 | 203-058-7 | Tributilamină |  | - | - | 20 | - |  |
|  | 126-73-8 | 204-800-2 | Tributilfosfat |  | 2 | - | 5 | - | C2 |
|  | 75-87-6 | 200-911-5 | Tricloracetaldehida / Cloral |  | 2 | - | 3 | - |  |
|  | 120-82-1 | 204-428-0 | 1,2,4-triclorbenzen | P | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Dir.2000/39 |
|  | 71-55-6 | 200-756-3 | 1,1,1-tricloretan / Metil cloroform |  | 555 | 100 | 1110 | 200 | Dir.2000/39 |
|  | 52-68-6 | 200-149-3 | Triclorfon / Dimetil 2,2,2-triclor-1-hidroxietilfosfonat |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 79-01-6 | 201-167-4 | Tricloretilenă | P | 100 | 18,5 | 150 | 28 | C1B; M2 |
|  | 25267-55-4 | - | 2,4,5 Triclorfenolat de cupru |  | 0,5 | - | 1,5 | - |  |
|  | 75-69-4 | 200-892-3 | Tricolorfluormetan / Freon 11 |  | 4000 | 625 | 5000 | 781 |  |
|  | 76-06-2 | 200-930-9 | Triclornitrometan / Cloropicrină |  | 0,5 | 0,07 | 0,7 | 0,1 |  |
|  | 108-77-0 | 203-614-9 | 2,4,6 triclor-1,3,5 triazină / clorură de cianuril |  | - | - | 1 | 0,1 |  |
|  | 25735-29-9 | 247-216-3 | Triclorpropan | P | 100 | 16,5 | 150 | 25 |  |
|  | 98-07-7 | 202-634-5 | α,α,α-triclortoluen / Triclormetil benzen / Triclorură de benzil / Fenilcloroform |  | 2 | 0,3 | 5 | 0,7 | C1B |
|  | 76-13-1 | 200-936-1 | 1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan / Freon 113 |  | 5000 | - | 7000 | - |  |
|  | 7719-12-2 | 231-749-3 | Triclorură de fosfor |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 10025-87-3 | 233-046-7 | Triclorură de fosforil / Oxiclorură de fosfor |  | 1 | 0,15 | 5 | 0,8 |  |
|  | 3982-91-0 | 223-622-6 | Triclorură de tiofosforil / Clorură de tiofosforil / Tiotriclorură de fosfor |  | 2 | - | 5 | - |  |
|  | 1330-78-5 | 215-548-8 | o-Tricrezilfosfat | P | 0,1 | - | 2 | - |  |
|  | 121-44-8 | 204-469-4 | Trietilamină | P | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Dir.2000/39 |
|  | 5224-23-7 | - | Trietil de plumb | P | 0,01 | - | 0,03 | - |  |
|  | 112-27-6 | 203-953-2 | Trietilenglicol / [2,2’-(etilendioxi) dietanol] |  | 700 | 114 | 1000 | 163 |  |
|  | 112-24-3 | 203-950-6 | Trietilentetramină / 3,6-diazaoctantilendiamină |  | 10 | 1,7 | 20 | 3,3 |  |
|  | 115-86-6 | 204-112-2 | Trifenilfosfat |  | 2 | - | 4 | - |  |
|  | 75-63-8 | 200-887-6 | Trifluoro-mono-brom metan |  | 5000 | - | 7000 | - |  |
|  | 7783-54-2 | 232-007-1 | Trifluorură de azot |  | 20 | - | 30 | - |  |
|  | 7637-07-2 | 231-569-5 | Trifluorură de bor |  | - | - | 3 | - |  |
|  | 7790-91-2 | 232-230-4 | Trifluorură de clor |  | - | - | 0,4 | - |  |
|  | 75-50-3 | 200-875-0 | Trimetilamină |  | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 526-73-8 | 208-394-8 | 1,2,3-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 95-63-6 | 202-436-9 | 1,2,4-trimetilbenzen |  | 100 | 20 | - | - | Dir.2000/39 |
|  | 75-77-4 | 200-900-5 | Trimetilclorsilan |  | 3 | - | 10 | - |  |
|  | 121-82-4 | 204-500-1 | Trimetilen-trinitramină / Hexogen | P | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 118-96-7 | 204-289-6 | 2,4,6 Trinitrotoluen / TNT |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | 102-69-2 | 203-047-7 | Tripropilamină |  | 3 | 0,5 | 4 | 0,7 |  |
|  | 7440-33-7 | 231-143-9 | Tungsten |  | 2 | - | 6 | - |  |
|  | 63148-62-9 | - | Ulei polidimetil-siloxanic | P | 200 | - | 300 | - |  |
|  | - | - | Uleiuri minerale |  | 5 | - | 10 | - |  |
|  | 25013-15-4 | 246-562-2 | Vinil toluen |  | 300 | - | 400 | - |  |
|  | 81-81-2 | 201-377-6 | Warfarină | P | 0,1 | - | 0,3 | - | R1A |
|  | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xilen, izomer mixt, pur | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 108-38-3 | 203-576-3 | m-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 95-47-6 | 202-422-2 | o-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 106-42-3 | 203-396-5 | p-xilen | P | 221 | 50 | 442 | 100 | Dir.2000/39 |
|  | 576-26-1 | 209-400-1 | 2,6 Xilenol |  | 15 | - | 20 | - |  |
|  | 1300-73-8 | 215-091-4 | Xilidină | P | 1 | - | 2 | - |  |
|  | 12122-67-7 | 235-180-1 | Zineb / Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc |  | 0,5 | - | 1 | - |  |
|  | - | - | Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr) |  | 5 | - | 10 | - |  |

Note:

(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață/Catalogul european al substanțelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(3) Mențiunea "P" care însoțește valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur"), dacă nu se precizează altfel.

(7) ppm: părți per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

(8)Notațiile din această coloană au următorul înțeles:

C1A, C1B - poate provoca apariția cancerului;

C2 - susceptibil de a provoca apariția cancerului;

M1B - poate provoca anomalii genetice;

M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;

R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilității;

R2 - susceptibil de a dăuna fertilității [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];

Fp - Foarte periculos. Concentrația (prezența în mediul de muncă) acestor agenți chimici trebuie să fie, practic, 0.

Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoțit și de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.

(9) Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se țină cont de limitările și interferențele potențiale care pot apărea în prezența altor compuși ai sulfului.

(10) Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracțiune toracică.

(11) Pentru benzen, la notația "Piele": Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbție cutanată.

(12) Pentru mercur: În timpul monitorizării expunerii pentru mercur și compușii săi anorganici bivalenți trebuie să se țină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.

(13)  mg/m3: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanțe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea limită este exprimată la 20 °C și la 101,3 kPa.

(14)  Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut.

Semnul "/" în coloana 4: separă denumirile alternative ale aceluiași agent chimic.

Anexa nr.2

(la prezenta hotărâre)

Lista valorilor limită care se aplică în condițiile prevăzute la art. II

| Nr. crt. | Nr. crt. din anexa 1 la HG 1218 (fără modificările aduse de prezenta hotărâre) | CAS (1) | EC (2) (EINECS) | Denumirea agentului chimic | Acţiunea cutanată(3) | Valoare limită maximă | Menţiuni (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 ore(4) | Termen scurt (5) (15min) |  |
|  |  |  |  |  |  | mg/m3 (6) | ppm (7) | mg/m3 (6) | Ppm (7) |  |
| 1 | 384 | 10102-43-9 | 233-271-0 | Monoxid de azot |  | 30 | 24 | - | - | Dir.91/322(9) |
| 2 | 385 | 630-08-0 | 211-128-3 | Monoxid de carbon |  | 20 | 17,5 | 30 | 26 | R1A |
| 3 | 441 | 10102-44-0 | 233-272-6 | Dioxid de azot |  | 5 | 3 | 8 | 4 |  |

Note:

(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață/Catalogul european al substanțelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(3) Mențiunea "P" care însoțește valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).

(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(6) mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur"), dacă nu se precizează altfel.

(7) ppm: părți per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).

(8)Notația  R1A arată că agentul chimic respectiv poate dăuna fătului;

(9) Directiva 91/322/CEE este directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă pentru monoxidul de azot, la nivel european.

Anexa nr.3

(la prezenta hotărâre)

(înlocuiește punctul 2 al anexei nr.2 la HG nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare)

VALORI LIMITĂ BIOLOGICE

1. Plumbul şi compuşii săi ionici

1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge (PbB) pe baza spectrometriei de absorbție sau a unei metode care duce la rezultate echivalente.

Valorile limită biologice cu caracter obligatoriu sunt indicate la punctul 2 al acestei anexe, la poziția 43.

Valoarea biologică de 70 µg Pb/100 ml sânge este o valoare restrictivă.

1.2. Supravegherea medicală necesită măsuri speciale dacă:

- expunerea implică o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculat ca medie ponderată în funcţie de timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau

- un nivel al plumbului în sânge de peste 40 µg Pb/100 ml sânge este constatat la lucrători.

1.3. Indicaţiile practice pentru monitorizarea biologică şi supravegherea medicală trebuie să fie elaborate conform art.44. Acestea trebuie să includă recomandări cu privire la indicatorii biologici (de exemplu, ALAU, ZPP, ALAD) şi strategii de monitorizare biologică.

2. TABEL CU VALORILE LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO)

| Nr.crt. | Substanța | Indicatorul biologic | Material biologic | Momentul recoltarii | VLBO | Mențiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetonă | Acetona | urină | sfârșit de schimb | 50 mg/l |  |
| 2. | Alcool izopropilic | Acetona | urină | sfârșit de schimb | 50 mg/l |  |
| 3. | Alcool metilic | Metanol | urină | sfârșit de schimb | 6 mg/l |  |
| 4. | Aluminiu | Aluminiu | urină | sfârșit de schimb | 200 µg/l |  |
| 5. | Aldrin | Aldrin | sânge | sfârșit de schimb | 10 µg/l |  |
| 6. | Anilină | p-Aminofenol | urină | sfârșit de schimb | 10 µg/l |  |
|  |  | Methemoglobina | sânge | sfârșit de schimb | 1,5% Hb totală |  |
| 7. | Antimoniu (stibiu) | Antimoniu | urină | sfârșit de schimb | 1 mg/l |  |
| 8. | Arsen și AsH3 | Arsen | urină | sfârșit de săptămână | 50 µg/g C |  |
|  |  |  | păr | sfârșit de săptămână | 0,5 mg/100 g |  |
| 9. | Benzen | Acid s-fenil mercapturic | urină | sfârșit de schimb | 25 µg/g C |  |
|  |  | Fenoli totali | urină | sfârșit de schimb | 50 mg/l |  |
|  |  | Acid t,t muconic | urină | sfârșit de schimb | 500 µg/g C |  |
| 10. | Benzidină | Benzidina | urină | - | absent |  |
| 11. | Beriliu | Beriliu | urină | sfârșit de schimb | 2 µg/l |  |
| 12. | Bromură de metil | Brom | sânge | sfârșit de schimb | 2 mg/100 ml |  |
| 13. | Cadmiu și compuși anorganici | Cadmiu | urină | sfârșit de schimb | 2 µg/g C | SCOEL |
|  |  |  | sânge | sfârșit de schimb | 5 µg/l |  |
|  |  | Proteine | urină | sfârșit de schimb | 2 mg/l |  |
| 14. | Clorbenzen | 4-Clorocatecol total | urină | sfârșit de schimb | 150 mg/g C |  |
|  |  | p-Clorfenol total | urină | sfârșit de schimb | 25 mg/g C |  |
| 15. | Clorură de metilen | COHb | sânge | sfârșit de schimb | 5% Hb |  |
|  |  | Clorura de metilen | sânge | sfârșit de schimb | 1 mg/l |  |
|  |  | Clorura de metilen | urină | sfârșit de schimb | 0,3 mg/l | SCOEL |
| 17. | Crom | Crom | urină | în timpul lucrului | 10 µg/g C |  |
|  |  |  | urină | sfârșit de săptămână | 30 µg/g C |  |
| 18. | Cobalt | Cobalt | urină | sfârșit de săptămână | 15 µg/l |  |
|  |  |  | sânge | sfârșit de săptămână | 1 µg/l |  |
| 19. | DDT | DDT | sânge | sfârșit de schimb | 20 µg/100 ml |  |
| 20. | Dieldrin | Dieldrin | sânge | sfârșit de schimb | 10 µg/100 ml |  |
| 21. | 1,4 Diclorbenzen | 2,5 Diclorfenol total | urină | sfârșit de schimb | 150 µg/g C |  |
| 22. | N,N-Dimetil acetamidă | N-Metil acetamida | urină | sfârșit de săptămână | 30 µg/g C |  |
| 23. | N,N-Dimetil formamidă | Metil formamida | urină | sfârșit de schimb | 15 mg/l |  |
| 24. | Etilbenzen | Acid mandelic | urină | sfârșit de săptămână | 1,5 g/g C |  |
| 25. | Fenol | Fenoli totali | urină | sfârșit de schimb | 120 mg/g C | SCOEL |
| 26. | Fluor și compuși | Fluor | urină | sfârșit de schimb | 5 mg/g C |  |
| 27. | Halotan | Acid trifluoroacetic | sânge | sfârșit de schimb | 2,5 mg/l |  |
| 28. | Hexaclorbenzen | Hexaclorbenzen | ser | sfârșit de schimb | 150 µg/l |  |
| 29. | N-hexan | 2,5 Hexandiona | urină | sfârșit de schimb | 5 mg/g C |  |
| 30. | Hidrazina | Hidrazina | urină | sfârșit de schimb | 200 µg/g C |  |
| 31. | Lindan | γ Hexaclorciclohexan | sânge | sfârșit de schimb | 20 µg/l |  |
| 32. | Mangan | Mangan | urină | sfârșit de schimb | 10 µg/l |  |
| 33. | Mercur și compuși | Mercur | sânge | sfârșit de schimb | 10 µg/l | SCOEL |
|  |  | Mercur | urină | începutul schimbului următor | 30 µg/g C |  |
| 34. | Metiletilcetonă | Metiletilcetona | urină | sfârșit de schimb | 2 mg/l |  |
| 35. | Metilcloroform | Tricloretanol total | urină | sfârșit de săptămână | 30 mg/l |  |
|  |  | Tricloretanol total | sânge | sfârșit de săptămână | 1 mg/l |  |
|  |  | Metil chloroform | sânge | sfârșit de schimb | 550 µg/l |  |
|  |  | Acid tricloracetic | urină | sfârșit de săptămână | 10 mg/l |  |
| 36. | Monoxid de carbon | COHb | sânge | sfârșit de schimb | 5% Hb |  |
| 37. | Nichel | Nichel | urină | sfârșit de schimb | 3 µg/l | SCOEL |
| 38. | Nichel carbonil | COHb | sânge | sfârșit de schimb | 5% Hb |  |
|  |  | Nichel | urină | sfârșit de schimb | 15 µg/l |  |
| 39. | Nitrobenzen | p-Nitrofenol total | urină | sfârșit de schimb | 5 mg/g C |  |
|  |  | Methemoglobina | sânge | sfârșit de schimb | 1,5% Hb |  |
| 40. | Paration | p-Nitrofenol total | urină | sfârșit de schimb | 500 µg/l |  |
|  |  | Activitate colinesterazică | sânge | înaintea schimbului următor | Scădere > 30% |  |
| 41. | Pentaclor fenol | Pentaclor fenol | urină | sfârșit de schimb | 2 mg/g C |  |
| 42. | Pesticide organofosforice | Activitate colinesterazică | sânge | - | Scădere > 30% |  |
| 43. | Plumb | Plumb | sânge | sfârșit de schimb | 70 µg/100 ml | Directiva 98/24/CE |
|  |  | Plumb | urină | sfârșit de schimb | 150 µg/l |  |
|  |  | Plumb | păr | sfârșit de schimb | 3 mg/cm |  |
|  |  | Acid deltaaminolevulinic | urină | sfârșit de schimb | 10 mg/l |  |
|  |  | Coproporfirine | urină | sfârșit de schimb | 300 µg/l |  |
|  |  | Protoporfirină eritrocitară liberă | sânge | sfârșit de schimb | 100 µg/ 100 ml eritrocite |  |
| 44. | Stiren | Acid mandelic | urină | sfârșit de schimb | 800 mg/g C |  |
|  |  |  |  | începutul schimbului următor | 300 mg/g C |  |
|  |  | Acid fenilglioxalic | urină | sfârșit de schimb | 100 mg/g C |  |
|  |  | Stiren | sânge | sfârșit de schimb | 0,55 mg/l |  |
|  |  |  |  | începutul schimbului următor | 0,02 mg/l |  |
| 45. | Sulfură de carbon | Acid 2- tiotiazolidin 4 carboxilic | urină | sfârșit de schimb | 4 mg/l |  |
|  |  | Testul iodazidă | urină | sfârșit de schimb | 0,65 |  |
| 46. | Telur | Telur | urină | sfârșit de schimb | 20 µg/l |  |
| 47. | Tetracloroetilenă | Tetracloroetilenă | în aerul expirat | înainte de ultimul schimb al unei săptămâni de lucru | 3 ppm (0,435 mg/m3) | SCOEL |
|  |  | Tetracloroetilenă | sânge | înainte de ultimul schimb al unei săptămâni de lucru | 0,4 mg/l | SCOEL |
|  |  | Acid tricloracetic | urină | sfârșit de schimb și sfârșit de săptămână | 7 mg/l |  |
| 48. | Tetraetil de plumb | Plumb dietil | urină | sfârșit de schimb | 25 µg/l |  |
|  |  | Plumb total | urină | sfârșit de schimb | 50 µg/l |  |
| 49. | Tricloroetilenă | Acid tricloracetic | urină | sfârșit de schimb și sfârșit de săptămână | 20 mg/l | SCOEL |
| 50. | Toluen | Acid hipuric | urină | sfârșit de schimb | 2 g/l |  |
|  |  | o-Cresol | urină | sfârșit de schimb | 3 mg/l |  |
| 51 | Uraniu | Uraniu | urină | sfârșit de schimb | 10 µg/l |  |
| 52. | Vanadiu | Vanadiu | urină | sfârșit de schimb | 20 µg/l |  |
| 53. | Xilen | Acid metilhipuric | urină | sfârșit de schimb | 3 g/l |  |

Note:

C – Creatinină urinară

Hb – Hemoglobină

COHb - Carboxihemoglobină

SCOEL – Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (Comitetul Științific pentru Valori Limită de Expunere Profesională)

Directiva 98/24/CE – Directiva în care a fost stabilită respectiva valoare limită biologică la nivelul Uniunii Europene.