Anexa nr.3

Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, a structurii sale sortimentale

şi a obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în Anexa nr.2

- Stabilirea consumului intern

Acest indicator se determină pe baza indicatorului statistic „livrări interne brute observate” furnizat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului precedent.

Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:

Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2

- Determinarea stocului de urgenţă calculat (pentru 61 de zile de consum), aferente anului precedent, exprimat în tep

Acest indicator se calculează după formula:

Stoc de urgenţă calculat = (Consum intern )/365*61

- Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgenţă calculat, exprimată în tep

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.

Astfel, stocul de urgenţă are următoarea structură de bază:

Stoc minim de urgenţă de produse petroliere = Stoc de urgenţă calculat * 1/3;

Stoc maxim de urgenţă de ţiţei = Stoc de urgenţă calculat *2/3.

IV.     Determinarea stocului de urgenţă care îi revine fiecărui operator exprimat în tep

Coeficient de corelare INS = 1,007 ( coeficient între valoarea livrărilor interne brute furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi valoarea livrărilor interne brute determinate de Autoritatea Competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizaţi în anexa nr 2, asupra cărora s-a stabilit obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în baza Legii 360/2013

Stoc de urgenţă operator = [(suma livrărilor interne de produse petroliere realizate de operatorul economic in anul precedent, exprimate în tone fizice şi raportate către Autoritatea Competentă)/365*61]*1,007*1,2

V.     Determinarea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgenţă operator

Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgenţă se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, ţiţei, şi poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii minime de 1/3 produse petroliere şi de maxim 2/3 ţiţei.

V.1     Determinarea limitei maxime a stocului de ţiţei aferentă unui operator economic în totalul stocului fizic de urgenţă care îi revine

Stoc maxim de ţiţei =(Stoc de urgenţă operator*2/3)/0,86

V.2    Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferentă unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care îi revine

Stoc minim produse petroliere  =[(Stoc de urgenţă operator*1/3)/1,2]/0.9

V.3    Determinarea stocului fizic de urgenţă aferentă unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliere

Stoc produse petroliere = (Stoc de urgenţă operator/ 1,2)/0,9