Anexa nr.1

# PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada

15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional

- sinteză -

# Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit, în continuare, Program de iarnă, are ca obiective principale evaluarea consumului de energie electrică şi termică prin cogenerare al ţării în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, stabilirea resurselor energetice necesare, precum și evaluarea resurselor financiare aferente.

Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Naţional, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor de combustibili și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 14 noiembrie 2017. În cadrul Programului au fost incluși toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cu unități dispecerizabile.

În ceea ce priveşte energia electrică, a fost  analizată o perioadă de 6 luni, respectiv de la 1 octombrie 2017 la 31 martie 2018, pentru care Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o creștere a consumului cu 2,4%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a acestuia cu 1,2% faţă de realizările perioadei similare 2016 – 2017. Ținând cont de evoluția consumului de energie electrică din perioada 1 ianuarie – 1 septembrie a.c., de inexistența unor semnale privind apariția de noi agenți economici cu consum relevant de energie electrică, de scenariul DEN care ia în considerare o corecție a influenței temperaturiilor medii lunare mai scăzute cu 1-20C, estimarea de creştere medie a consumului luat în calcul pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 este de 1,1% faţă de realizările perioadei similare aferente Programului de iarnă anterior.

În ceea ce priveşte soldul export - import, pentru perioada 1 octombrie 2017 - 31  martie 2018, Comisia Naţională de Prognoză a estimat valori lunare ale soldului (export – import) de energie electrică între 225 GWh și 710 GWh, cu un total de cca. 2.545 GWh. Dispecerul Energetic Naţional a estimat valori lunare ale soldului (export – import) de energie electrică între 250 GWh și 650 GWh, cu un total de cca. 2.950 GWh. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a estimat valori lunare ale soldului (export – import) de energie electrică între 290 GWh și 770 GWh, cu un total de cca. 3.191 GWh. Pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, având în vedere cantitatea de energie electrică de cca.23.458 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi de consumul de energie electrică estimat de DEN de cca.22.294 GWh, rezultă disponibil un sold de 1.164 GWh.

Luând în considerare consumul estimat şi analizând valorile medii ale acestuia din anii precedenţi, se apreciază că valoarea producției de energie electrică la nivel de țară, estimată pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, poate fi considerată acoperitoare. Pentru producțiile prognozate de producători, cantităţile de combustibili prevăzute în balanţa de combustibili pot fi considerate suficiente.

Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2017-2018, Dispecerul Energetic Național a realizat balanța producție - consum în care a fost luat în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze:

- înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi negative (-150C -200C)

- structura producției la vârful de seară:

  - fără aportul centralelor eoliene și fotovoltaice (limitări naturale sau dictate de protecții tehnologice)

  - cu reduceri de putere, până la opriri, ale centralelor pe gaze naturale (presiuni mici în rețeaua de transport gaze naturale)

-  la vârful de consum, valoarea medie maximă orară considerată este de 9.750 MW (identic cu cea înregistrată în ianuarie 2017. Valoarea maximă instantanee a fost de 9.991 MW).

A. Prevederi globale privind balanţa de stocuri de combustibili și apă la 14 noiembrie 2017

Stocurile necesar a fi constituite până la 15 noiembrie 2017, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, sunt următoarele:

| Combustibil/ apă | - Lignit în centrale | mii tone | 1.309 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lignit depozitat în cariere | mii tone | 500 |
|  | - Huilă | mii tone | 332 |
|  | - Păcură | mii tone | 25,9 |
|  | - Volum de apă în lacuri | mil. m3 | 1.656* |
|  | - Energie electrică echivalentă în lacuri | mii MWh | 1.600** |
|  | - Stoc de gaze naturale estimat a fi înmagazinat în depozitele subterane la finalul ciclului înmagazinare 2017 | mil. mc | 2.200*** |

*Estimare AN Apele Române (august 2017)

**Estimare Hidroelectrica SA la data (august 2017)

***Estimare Transgaz SA (august 2017)

B. Perioada programului de iarnă (15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018)

## Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică

  - Balanţa consum - producţie internă - sold schimb de energie electrică a ţării

Potrivit estimării făcute privind prognoza de consum de energie electrică şi ţinând cont de cantităţile de energie electrică  prognozate a fi produse de către producătorii de energie electrică, potrivit bugetelor aprobate, a contractelor în derulare sau care se estimează a fi încheiate, balanţa consum – producţie – sold schimb se prezintă după cum urmează:

| Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică | Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică Prognoze 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Prognoză 15-30 Noiembrie 2017 | Prognoză Decembrie 2017 | Prognoză Ianuarie 2018 | Prognoză Februarie 2018 | Prognoză 1-15 Martie 2018 | Cumulat Prognoză |
| PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ de către: | cantitate |  |  |  |  |  |  |
|  | putere |  |  |  |  |  |  |
| S.P.E.E. Hidroelectrica S.A.* | mii MWh | 450,000 | 1.086,000 | 968,000 | 965,000 | 645,000 | 4.114,000 |
|  | MW | 1.171,875 | 1.459,677 | 1.301,075 | 1.436,012 | 1.791,667 | 1.416,667 |
| S.N. Nuclearelectrica S.A. | mii MWh | 529,536 | 1.027,464 | 1.036,392 | 936,768 | 501,480 | 4.031,640 |
|  | MW | 1.379,000 | 1.381,000 | 1.393,000 | 1.394,000 | 1.393,000 | 1.388,306 |
| S. Electrocentrale Galaţi S.A. | mii MWh | 11,520 | 26,040 | 29,760 | 24,192 | 12,044 | 103,556 |
|  | MW | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 36,000 | 33,456 | 35,660 |
| S. Electrocentrale Bucureşti S.A. | mii MWh | 158,400 | 383,160 | 471,120 | 402,240 | 180,000 | 1.594,920 |
|  | MW | 412,500 | 515,000 | 633,226 | 598,571 | 500,000 | 549,215 |
| S. Complexul Energetic Hunedoara S.A. | mii MWh | 76,032 | 219,480 | 219,480 | 167,976 | 71,280 | 754,248 |
|  | MW | 198,000 | 295,000 | 295,000 | 249,964 | 198,000 | 259,727 |
| S.N.G.N. ROMGAZ Mediaș S.A. - S.P.E.E. Iernut | mii MWh | 124,200 | 238,540 | 215,850 | 234,000 | 124,200 | 936,790 |
|  | MW | 323,438 | 320,618 | 290,121 | 348,214 | 345,000 | 322,586 |
| S. Complexul Energetic Oltenia S.A. | mii MWh | 670,000 | 1.350,000 | 1.500,000 | 1.320,000 | 695,000 | 5.535,000 |
|  | MW | 1.744,792 | 1.814,516 | 2.016,129 | 1.964,286 | 1.930,556 | 1.905,992 |
| S. C.E.T. Arad S.A. | mii MWh | 11,237 | 28,082 | 28,272 | 22,848 | 10,044 | 100,483 |
|  | MW | 29,263 | 37,745 | 38,000 | 34,000 | 27,900 | 34,602 |
| THERMOENERGY Group S.A. Bacău | mii MWh | 8,291 | 17,874 | 18,470 | 15,848 | 7,462 | 67,945 |
|  | MW | 21,591 | 24,024 | 24,825 | 23,583 | 20,728 | 23,397 |
| S. C.E.T. Govora S.A. | mii MWh | 31,312 | 61,820 | 62,165 | 55,810 | 27,939 | 239,046 |
|  | MW | 81,542 | 83,091 | 83,555 | 83,051 | 77,608 | 82,316 |
| S. VEOLIA ENERGIE Iaşi S.A. | mii MWh | 17,135 | 34,848 | 44,640 | 40,080 | 16,380 | 153,083 |
|  | MW | 44,622 | 46,839 | 60,000 | 59,643 | 45,500 | 52,715 |
| S. Electrocentrale Oradea S.A. | mii MWh | 22,000 | 33,300 | 41,000 | 30,300 | 12,000 | 138,600 |
|  | MW | 57,292 | 44,758 | 55,108 | 88,754 | 33,333 | 47,727 |
| S. VEOLIA ENERGIE Prahova S.R.L. | mii MWh | 24,722 | 78,907 | 79,131 | 67,864 | 23,495 | 274,119 |
|  | MW | 64,380 | 106,058 | 106,359 | 100,988 | 65,264 | 94,394 |
| S. BIOENERGY Suceava S.R.L. | mii MWh | 5,500 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 46,500 |
|  | MW | 14,323 | 16,129 | 16,129 | 16,369 | 16,667 | 16,012 |
| S. ECOGEN ENERGY S.A. Buzău | mii MWh | 1,960 | 4,350 | 3,831 | 3,814 | 1,856 | 15,811 |
|  | MW | 5,104 | 5,847 | 5,149 | 5,676 | 5,156 | 5,445 |
| S. Enet S.A. Focşani | mii MWh | 4,862 | 10,084 | 10,050 | 9,139 | 4,879 | 39,014 |
|  | MW | 12,661 | 13,554 | 13,508 | 13,600 | 13,553 | 13,435 |
| S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani | mii MWh | 3,075 | 6,300 | 6,340 | 5,680 | 3,135 | 24,530 |
|  | MW | 8,008 | 8,468 | 8,522 | 8,452 | 8,708 | 8,447 |
| Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara | mii MWh | 4,856 | 10,172 | 10,172 | 9,188 | 4,671 | 39,059 |
|  | MW | 12,646 | 13,672 | 13,672 | 13,673 | 12,975 | 13,450 |
| S. OMV PETROM S.A. | mii MWh | 272,885 | 529,800 | 462,198 | 414,389 | 101,124 | 1.780,396 |
|  | MW | 710,637 | 712,097 | 621,233 | 616,651 | 280,901 | 613,084 |
| Producători în centrale RES, valori prognozate, din care | mii MWh | 450,000 | 970,000 | 890,000 | 765,000 | 450,000 | 3.525,000 |
|  | MW | 1.171,875 | 1.303,763 | 1.196,237 | 1.099,138 | 1.250,000 | 1.213,843 |
| în centrale eoliene | mii MWh | 350,000 | 800,000 | 750,000 | 600,000 | 387,000 | 2.887,000 |
|  | MW | 911,458 | 1.075,269 | 1.008,065 | 892,857 | 1.075,000 | 994,146 |
| TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ | mii MWh | 2.877,523 | 6.111,749 | 6.092,359 | 5.486,268 | 2.890,183 | 23.458,082 |
|  | MW | 7.493,548 | 8.214,717 | 8.188,654 | 8.164,090 | 8.028,287 | 8.077,852 |
| CONSUM BRUT ŢARĂ PROGNOZAT DE D.E.N. | mii MWh | 2.875,500 | 5.700,000 | 5.900,000 | 5.250,000 | 2.568,500 | 22.294,000 |
|  | MW | 7.488,281 | 7.661,290 | 7.930,108 | 7.812,500 | 7.134,722 | 7.676,997 |
| DIFERENȚĂ PRODUCȚIE – CONSUM PROGNOZATE | mii MWh | 2,023 | 411,749 | 192,359 | 236,268 | 321,683 | 1.164,082 |
|  | MW | 5,267 | 553,427 | 258,547 | 351,590 | 893,565 | 400,855 |
| SOLD IMPORT – EXPORT PROGNOZAT de D.E.N. | mii MWh | -293,000 | -650,000 | -650,000 | -250,000 | -194,000 | -2.037,000 |
|  | MW | -763,021 | -873,656 | -873,656 | -372,024 | -538,889 | -701,446 |

* Valorile includ și producția aferentă centralelor de la Porțile de Fier I și II. În funcție de evoluția situației hidrologice și de apelarea majoră pe Piața de Echilibrare, valorile pot suferi modificări.

  - Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de caldură, producători de energie electrică în cogenerare

În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei, producători de energie electrică în cogenerare, acoperă un consum mediu de energie termică de 7.583 mii Gcal.

| Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice | Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice în cogenerare – prognoze 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | Prognoză 15 – 30 Noiembrie 2017 | Prognoză Decembrie 2017 | Prognoză Ianuarie 2018 | Prognoză Februarie 2018 | Prognoză 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat Prognoză |
|  | mii Gcal | mii Gcal | mii Gcal | mii Gcal | mii Gcal | mii Gcal |
| TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ - din care: | 801.028 | 2.030,562 | 2.186,265 | 1.789,200 | 775.455 | 7.582,510 |
| S.N. Nuclearelectrica S.A. | 4.701 | 10.882 | 15.296 | 13.225 | 4.235 | 48.339 |
| S. Electrocentrale Bucureşti S.A. | 329.400 | 868.248 | 927.768 | 761.376 | 327.060 | 3.213,852 |
| S. Complexul Energetic Hunedoara S.A. | 18.400 | 44.400 | 47.800 | 38.600 | 15.400 | 164.600 |
| S. Electrocentrale Galaţi S.A. | 16.339 | 43.891 | 51.339 | 41.605 | 19.239 | 172.413 |
| S. Complexul Energetic Oltenia S.A. | 41.008 | 120.020 | 130.020 | 100.020 | 40.010 | 431.078 |
| S. C.E.T. Arad S.A. | 23.737 | 67.766 | 65.000 | 50.000 | 21.500 | 228.003 |
| S. Thermoenergy Group S.A. Bacău | 16.355 | 34.264 | 35.406 | 30.381 | 14.719 | 131.125 |
| S. C.E.T. Govora S.A. | 98.541 | 204.854 | 206.027 | 187.413 | 91.523 | 788.358 |
| S. Veolia Energie Iaşi S.A. | 26.207 | 65.637 | 81.274 | 66.030 | 25.731 | 264.879 |
| S. Electrocentrale Oradea S.A. | 57.000 | 141.000 | 164.000 | 126.000 | 52.000 | 540.000 |
| S. Veolia Energie Prahova S.R.L. | 40.076 | 113.533 | 123.458 | 96.051 | 37.669 | 410.787 |
| S. Bioenergy Suceava S.R.L. | 13.300 | 29.200 | 29.200 | 29.000 | 12.000 | 112.700 |
| S. Ecogen Energy S.A.+R.A.M. Buzău | 12.487 | 30.474 | 36.029 | 27.056 | 9.569 | 115.615 |
| S. Enet S.A. Focşani | 8.081 | 21.611 | 24.927 | 18.560 | 8.108 | 81.287 |
| S.C. Modern Calor S.A. Botoșani | 6.920 | 18.900 | 18.943 | 14.802 | 6.706 | 66.271 |
| C.L.T. Colterm S.A. Timișoara | 46.747 | 120.149 | 131.174 | 102.555 | 49.231 | 449.855 |
| OMV Petrom S.A. | 41.729 | 95.733 | 98.604 | 86.526 | 40.756 | 363.348 |

## 2.	Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili

Având în vedere stocurile necesar a fi constituite, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică în cogenerare prognozate a fi produse în intervalul 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, de 23,4 TWh şi, respectiv, 7,58 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt după cum urmează:

Total producători:

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 1.111,250 | 2.159,439 | 2.082,274 | 1.972,990 | 1.027,337 | 8.353,290 |
| Huile | mii tone |  | 44,216 | 73,843 | 70,888 | 74,405 | 28,199 | 291,551 |
| Gaze | mil. m3 |  | 151,804 | 374,564 | 382,624 | 331,693 | 157,259 | 1.397,945 |
|  | mil. m3 / zi |  | 9,488 | 12,083 | 12,343 | 11,846 | 10,484 | 11,553 |
| Păcură | mii tone |  | 1,000 | 6,000 | 29,000 | 22,000 | 0,000 | 58,000 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 54,299 | 104,424 | 92,490 | 83,440 | 22,638 | 357,290 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 1.120,992 | 2.323,674 | 2.463,009 | 2.166,676 | 1.131,067 | 9.205,418 |
| Huile | mii tone |  | 57,754 | 145,233 | 150,568 | 120,149 | 55,611 | 529,315 |
| Gaze | mil. m3 |  | 155,371 | 372,605 | 379,559 | 329,309 | 156,570 | 1.393,415 |
|  | mil. m3 / zi |  | 9,711 | 12,020 | 12,244 | 11,761 | 9,786 | 11,516 |
| Păcură | mii tone |  | 1,193 | 7,044 | 34,019 | 24,736 | 0,931 | 67,923 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 53,870 | 106,124 | 94,190 | 84,582 | 22,488 | 361,253 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit în centrale | mii tone | 1.309,019 | 1.299,277 | 1.135,042 | 754,307 | 560,621 | 456,891 | x |
| Lignit depozitat în cariere | mii tone | 500,000 | 510,000 | 560,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | x |
| Huile | mii tone | 331,860 | 318,322 | 246,932 | 167,252 | 121,507 | 94,095 | x |
| Păcură | mii tone | 25,747 | 24,703 | 19,684 | 16,948 | 16,017 | 25,747 | x |
| R.E.R. | mii t.c.c. | 6,000 | 6,429 | 4,729 | 3,029 | 1,887 | 2,037 | x |

Defalcat pe producători:

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Electrocentrale Galaţi S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 5,514 | 13,006 | 14,548 | 12,138 | 6,124 | 51,330 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,345 | 0,420 | 0,469 | 0,434 | 0,408 | 0,424 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 5,514 | 13,006 | 14,548 | 12,138 | 6,124 | 51,330 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,345 | 0,420 | 0,469 | 0,434 | 0,408 | 0,424 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păcură | mii tone | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | 1,387 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| SNGN ROMGAZ SA - SPEE Iernut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 34,454 | 66,111 | 59,900 | 64,898 | 34,454 | 259,817 |
|  | mil. m3 / zi |  | 2,153 | 2,133 | 1,932 | 2,318 | 2,297 | 2,147 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 34,454 | 66,111 | 59,900 | 64,898 | 34,454 | 259,817 |
|  | mil. m3 / zi |  | 2,153 | 2,133 | 1,932 | 2,318 | 2,297 | 2,147 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Electrocentrale Bucureşti S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 68,667 | 173,862 | 175,695 | 148,425 | 71,733 | 638,382 |
|  | mil. m3 / zi |  | 4,292 | 5,608 | 5,668 | 5,301 | 4,483 | 5,276 |
| Păcură | mii tone |  | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 22,000 | 0,000 | 57,000 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 68,667 | 173,862 | 175,695 | 148,425 | 71,733 | 638,382 |
|  | mil. m3 / zi |  | 4,292 | 5,608 | 5,668 | 5,301 | 4,483 | 5,276 |
| Păcură | mii tone |  | 1,101 | 6,089 | 30,930 | 23,217 | 0,696 | 62,033 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păcură | mii tone | 11,498 | 10,397 | 10,308 | 8,378 | 7,161 | 6,465 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Complexul Energetic Hunedoara S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone |  | 44,216 | 73,843 | 70,888 | 74,405 | 28,199 | 291,551 |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,916 | 3,016 | 3,036 | 2,204 | 0,851 | 10,024 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,057 | 0,097 | 0,098 | 0,079 | 0,057 | 0,083 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone |  | 47,278 | 122,808 | 122,178 | 96,074 | 45,627 | 433,965 |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,916 | 3,016 | 3,036 | 2,204 | 0,851 | 10,024 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,057 | 0,097 | 0,098 | 0,079 | 0,057 | 0,083 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone | 172,810 | 169,748 | 120,783 | 69,493 | 47,823 | 30,395 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Complexul Energetic Oltenia S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 991,250 | 1.994,439 | 1.917,274 | 1.762,990 | 922,337 | 7.588,290 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,193 | 3,377 | 4,984 | 4,358 | 1,534 | 15,446 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,075 | 0,109 | 0,161 | 0,156 | 0,096 | 0,128 |
| Păcură | mii tone |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 989,250 | 2.061,339 | 2.197,674 | 1.926,890 | 1.007,577 | 8.182,730 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,193 | 3,377 | 4,984 | 4,358 | 1,534 | 15,446 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,075 | 0,109 | 0,161 | 0,156 | 0,096 | 0,128 |
| Păcură | mii tone |  | 0,092 | 0,405 | 0,549 | 0,419 | 0,235 | 1,700 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit Total din care la Divizia Minieră | mii tone mii tone | 1.500,000 500,000 | 1.512,000 510,000 | 1.495,100 560,000 | 1.154,700 500,000 | 1.040,800 550,000 | 905,560 500,000 | x |
| Păcură | mii tone | 5,740 | 5,648 | 5,243 | 4,694 | 4,275 | 4,040 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. C.E.T. Arad S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 5,818 | 14,654 | 14,743 | 11,742 | 5,416 | 52,373 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,364 | 0,473 | 0,476 | 0,419 | 0,339 | 0,433 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 5,818 | 14,654 | 14,743 | 11,742 | 5,416 | 52,373 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,364 | 0,473 | 0,476 | 0,419 | 0,339 | 0,433 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Thermoenergy Group S.A. Bacău |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 3,634 | 7,585 | 7,711 | 6,725 | 3,271 | 28,926 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,227 | 0,245 | 0,249 | 0,240 | 0,218 | 0,239 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 3,634 | 7,585 | 7,711 | 6,725 | 3,271 | 28,926 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,227 | 0,245 | 0,249 | 0,240 | 0,218 | 0,239 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. C.E.T. Govora S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 85,000 | 155,000 | 165,000 | 160,000 | 90,000 | 655,000 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 8,000 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,067 | 0,066 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 104,000 | 205,000 | 208,000 | 188,000 | 95,806 | 800,806 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 8,000 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,067 | 0,066 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone | 150,000 | 131,000 | 81,000 | 38,000 | 10,000 | 4,194 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Veolia Energie Iaşi S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,026 | 0,062 | 0,076 | 0,055 | 0,026 | 0,245 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Păcură | mii tone |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone |  | 10,476 | 22,425 | 28,390 | 24,075 | 9,984 | 95,350 |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,026 | 0,062 | 0,076 | 0,055 | 0,026 | 0,245 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Păcură | mii tone |  | 0,000 | 0,050 | 0,040 | 0,100 | 0,000 | 0,190 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huilă | mii tone | 159,050 | 148,574 | 126,149 | 97,759 | 73,684 | 63,700 | x |
| Păcură | mii tone | 0,300 | 0,300 | 0,250 | 0,210 | 0,110 | 0,110 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Electrocentrale Oradea S.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 10,500 | 25,000 | 29,000 | 21,000 | 9,000 | 94,500 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,656 | 0,806 | 0,935 | 0,750 | 0,600 | 0,781 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 10,500 | 25,000 | 29,000 | 21,000 | 9,000 | 94,500 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,656 | 0,806 | 0,935 | 0,750 | 0,600 | 0,781 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Veolia Energie Prahova S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 10,046 | 29,518 | 30,618 | 25,300 | 9,397 | 104,879 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,628 | 0,952 | 0,988 | 0,904 | 0,626 | 0,867 |
| Păcură | mii tone |  | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 10,046 | 29,518 | 30,618 | 25,300 | 9,397 | 104,879 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,628 | 0,952 | 0,988 | 0,904 | 0,626 | 0,867 |
| Păcură | mii tone |  | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păcură | mii tone | 3,924 | 4,924 | 4,924 | 2,924 | 1,924 | 1,924 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Bioenergy Suceava S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,500 | 7,000 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,031 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,033 | 0,058 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 22,000 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,500 | 7,000 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,031 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,033 | 0,058 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 3,071 | 6,700 | 6,700 | 6,142 | 3,350 | 25,963 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.E.R. | mii t.c.c. | 6,000 | 6,429 | 4,729 | 3,029 | 1,887 | 2,037 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Ecogen Energy S.A.+ R.A.M. Buzău |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,754 | 4,224 | 4,850 | 3,740 | 1,435 | 16,003 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,110 | 0,136 | 0,156 | 0,134 | 0,096 | 0,132 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,754 | 4,224 | 4,850 | 3,740 | 1,435 | 16,003 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,110 | 0,136 | 0,156 | 0,134 | 0,096 | 0,132 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. Enet S.A. Focşani |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,712 | 4,173 | 4,592 | 3,651 | 1,741 | 15,869 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,107 | 0,135 | 0,148 | 0,130 | 0,116 | 0,131 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,712 | 4,173 | 4,592 | 3,651 | 1,741 | 15,869 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,107 | 0,135 | 0,148 | 0,130 | 0,116 | 0,131 |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S.C. ModernCalor S.A. Botoșani |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,302 | 3,272 | 3,283 | 2,649 | 1,265 | 11,771 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,081 | 0,106 | 0,106 | 0,095 | 0,084 | 0,097 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,302 | 3,272 | 3,283 | 2,649 | 1,265 | 11,771 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,081 | 0,106 | 0,106 | 0,095 | 0,084 | 0,097 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păcură | mii tone | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| C.L.T. Colterm S.A. Timișoara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 35,000 | 10,000 | 0,000 | 50,000 | 15,000 | 110,000 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,740 | 6,215 | 7,599 | 5,225 | 2,008 | 22,787 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,109 | 0,200 | 0,245 | 0,187 | 0,134 | 0,188 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone |  | 27,742 | 57,335 | 57,335 | 51,786 | 27,684 | 221,882 |
| Gaze | mil. m3 |  | 1,740 | 6,215 | 7,599 | 5,225 | 2,008 | 22,787 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,109 | 0,200 | 0,245 | 0,187 | 0,134 | 0,188 |
| Păcură | mii tone |  | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| Stoc de combustibili la sfârşitul lunii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignit | mii tone | 159,019 | 166,277 | 118,942 | 61,607 | 59,821 | 47,137 | x |
| Păcură | mii tone | 3,091 | 3,091 | 2,591 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | x |

| Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice | Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice 15 Noiembrie 2017 – 15 Martie 2018 |
| --- | --- |
|  | U.M. | Stoc la 14 Noiembrie 2017 | 15 – 30 Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | 1 – 15 Martie 2018 | Cumulat |
| S. OMV Petrom S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 3,029 | 6,754 | 6,724 | 6,094 | 2,646 | 25,247 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,189 | 0,218 | 0,217 | 0,218 | 0,176 | 0,209 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 50,799 | 99,424 | 87,490 | 78,440 | 19,138 | 335,290 |
| Consum de combustibili |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaze | mil. m3 |  | 6,596 | 14,530 | 14,924 | 13,199 | 6,815 | 56,064 |
|  | mil. m3 / zi |  | 0,412 | 0,469 | 0,481 | 0,471 | 0,454 | 0,463 |
| R.E.R. | mii t.c.c. |  | 50,799 | 99,424 | 87,490 | 78,440 | 19,138 | 335,290 |

Cantităţile de combustibili prevăzute în balanţa de combustibili au fost estimate pentru a face față unei creşteri medii față de anul trecut de până la 1,1% a consumului de energie electrică, în condiţiile unei prognoze hidrologice rezervate, precum și în condiţiile în care centralele termoelectrice, ce funcţionează pe lignit, vor fi aprovizionate din timp cu cantităţile prevăzute. Pentru a realiza stocurile de lignit, cel putin la nivelul valorilor prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările şi depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul U.M.C. Roşia, din cadrul C.E. Oltenia, să fie funcţionale, și, de asemenea, transportul pe calea ferată între cariere și centrale să se desfășoare în mod corespunzător.

3.	Prevederi privind variaţia stocului de apă

3.1. Volumul de apă și energia echivalentă în marile lacuri de acumulare

Potrivit estimărilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., valorile integrate ale volumelor de apă și energiei echivalente în marile lacuri de acumulare sunt prezentate în tabelul următor:

| Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor | Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor în perioada noiembrie 2017 – martie 2018* |
| --- | --- |
|  | U.M. | Noiembrie 2017 | Decembrie 2017 | Ianuarie 2018 | Februarie 2018 | Martie 2018 |
| Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii | Volum util | mil. m3 | 1.263 | 992 | 896 | 725 | 593 |
|  |  | % | 49,4 | 38,8 | 35,1 | 28,4 | 23,5 |
|  | Volum brut | mil. m3 | 1.610 | 1.339 | 1.243 | 1.072 | 939 |
| Energie echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii | mii MWh | 1.568 | 1.271 | 1.166 | 953 | 733 |
|  | % | 50,3 | 40,8 | 37,4 | 30,6 | 23,5 |

*Valorile au fost calculate pe baza datelor existente la 30.08.2017, având ca și bază de calcul prognozele hidrologice pentru fiecare bazin hidrologic, conform tabelului de la pct.3.2.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul apei din principalele lacuri de acumulare şi prin  exploatare să asigure în acestea, la sfârşitul fiecărei luni, un total al volumelor de apă mai mare sau cel puţin egal cu cel din tabelul anterior.

Având în vedere gradul redus de precizie al prognozelor hidrologice pe termen lung, există o incertitudine în estimarea evoluției lunare a condiţiilor hidrologice la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Volumul minim necesar a fi asigurat  în fiecare lac de acumulare, va fi stabilit prin Programele de exploatare a principalelor acumulări energetice elaborate lunar de către Administrația Națională „Apele Române”conform prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat, la solicitarea Comandamentului energetic de iarnă, prevăzut la punctul 8, se vor conveni măsurile necesare astfel încât să nu fie pusă în pericol funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în urma unei analize cu toţi factorii implicaţi.

3.2.  Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017 martie 2018

În baza prognozei meteorologice elaborate de Administrația Națională de Meteorologie și a prognozei hidrologice realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a fost elaborat  Programul de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017 martie 2018. Volumele de apă, detaliate la nivelul fiecărei acumulări, corespund sfârşitului de lună şi sunt estimate ca valori minimale ale stocului de apă din fiecare lac de acumulare, necesar pentru a se asigura atât cerința de hidroenergie, cât celelalte folosințe.

| Nr. crt. | Acumulare |  | Valori rezerve în lacuri la finalul lunii* Estimări la 30 august 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nov.17 | dec.17 | ian.18 | feb.18 | mar.18 |
| 1 | Vidraru Bh Argeş | V brut (mil.mc) | 315,00 | 306,00 | 287,00 | 262,00 | 240,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 273,90 | 264,90 | 245,90 | 220,90 | 198,90 |
|  |  | E (GWh) | 343,32 | 331,60 | 306,97 | 274,69 | 246,43 |
| 2 | Izvorul Muntelui Bh Bistriţa | V brut (mil.mc) | 496,00 | 348,00 | 291,00 | 229,00 | 227,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 292,46 | 144,46 | 87,46 | 25,46 | 23,46 |
|  |  | E (GWh) | 246,53 | 120,47 | 72,57 | 21,00 | 19,34 |
| 3 | Vidra Bh Lotru | V brut (mil.mc) | 191,00 | 190,00 | 183,00 | 150,00 | 90,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 149,00 | 148,00 | 141,00 | 108,00 | 48,00 |
|  |  | E (GWh) | 330,53 | 328,29 | 312,59 | 238,76 | 105,45 |
| 4 | Fântănele Bh Someș | V brut (mil.mc) | 140,00 | 113,00 | 112,00 | 100,24 | 86,85 |
|  |  | V util (mil.mc) | 129,26 | 102,26 | 101,26 | 89,50 | 76,11 |
|  |  | E (GWh) | 171,14 | 134,85 | 133,51 | 117,78 | 99,92 |
| 5 | Drăgan Bh Crișul Repede | V brut (mil.mc) | 68,00 | 54,00 | 54,00 | 51,20 | 45,84 |
|  |  | V util (mil.mc) | 59,96 | 45,96 | 45,96 | 43,16 | 37,80 |
|  |  | E (GWh) | 69,70 | 53,05 | 53,05 | 49,73 | 43,42 |
| 6 | Oașa Bh Sebeș | V brut (mil.mc) | 74,00 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 48,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 61,94 | 42,94 | 40,94 | 39,94 | 35,94 |
|  |  | E (GWh) | 133,86 | 92,46 | 88,12 | 85,95 | 77,27 |
| 7 | Valea lui Iovan Bh Cerna | V brut (mil.mc) | 80,00 | 69,00 | 65,00 | 56,00 | 48,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 76,30 | 65,30 | 61,30 | 52,30 | 44,30 |
|  |  | E (GWh) | 76,41 | 65,01 | 60,89 | 51,65 | 43,51 |
| 8 | Gura Apelor Bh Râul Mare | V brut (mil.mc) | 75,00 | 53,00 | 50,00 | 39,00 | 33,20 |
|  |  | V util (mil.mc) | 65,10 | 43,10 | 40,10 | 29,10 | 23,30 |
|  |  | E (GWh) | 88,09 | 58,13 | 54,06 | 39,15 | 31,31 |
| 9 | Siriu Bh Buzău | V brut (mil mc) | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 33,00 | 30,00 |
|  |  | V util (mil mc) | 35,79 | 34,79 | 33,79 | 27,79 | 24,79 |
|  |  | E (GWh) | 21,36 | 20,76 | 20,15 | 16,51 | 14,70 |
| 10 | Poiana Mărului Bh Bistra Mărului | V brut (mil.mc) | 65,00 | 48,00 | 46,00 | 39,00 | 31,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 60,43 | 43,43 | 41,43 | 34,43 | 26,43 |
|  |  | E (GWh) | 43,92 | 31,39 | 29,92 | 24,80 | 18,96 |
| 11 | Pecineagu Bh Dâmbovița | V brut (mil.mc) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | E (GWh) | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| 12 | Râușor Bh Târgului | V brut (mil.mc) | 35,66 | 33,00 | 33,18 | 31,18 | 30,00 |
|  |  | V util (mil.mc) | 32,77 | 30,11 | 30,29 | 28,29 | 27,11 |
|  |  | E (GWh) | 15,40 | 14,17 | 14,25 | 13,32 | 12,78 |
|  | Total | E (GWh) | 1.561,32 | 1.271,20 | 1.167,11 | 954,37 | 734,12 |
|  |  | Coef.util (%) | 49,4 | 38,8 | 35,0 | 28,4 | 23,2 |
|  |  | Coef.Energetic (%) | 50,1 | 40,8 | 37,5 | 30,6 | 23,6 |
|  | Total | V util (mil.mc) | 1.263,90 | 992,24 | 896,42 | 725,86 | 593,13 |
|  | Total | Vbrut (mil.mc) | 1.610,66 | 1.339,00 | 1.243,18 | 1.072,62 | 939,89 |

- Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor

Balanţele consum – producţie internă – sold schimb de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional și funcție de actualizarile Programului de exploatare a principalelor acumulări energetice în perioada noiembrie 2017 - martie 2018 în concordanţă cu situaţiile care pot apărea, fără a mai fi necesară actualizarea prezentului act normativ.

Faţă de anii precedenţi, a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului Electroenergetic Naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligația să:

- oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;

-  oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;

- asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;

- menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice;

În vederea funcționării și realizării producțiilor de energie electrică și termică produsă în cogenerare, prognozate în tabelele nr.1.1 și nr.1.2, producătorii de energie electrică vor lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili.

În situații excepționale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.

## Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Energiei şi Ministerul Economiei vor contacta C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica SA, precum și E–Distribuție Banat SA, E–Distribuție Dobrogea SA, E–Distribuție Muntenia SA, Delgaz Grid SA, Distribuție Energie Oltenia SA, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice organizate la nivelul Guvernului sau al Ministerului Afacerilor Interne. În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului Electroenergetic Naţional, cât și a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură, și care au posibilitatea, vor funcţiona cu combustibil alternativ, respectiv cu păcură şi au obligaţia de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.

## Grupurile energetice care vor  furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare în perioada 3 ianuarie – 15 martie 2018, utilizând combustibil alternativ, respectiv păcură, precum şi cantităţile suplimentare de rezerve aferente se regăsesc în anexa nr.1A. În acest sens, producătorii de energie electrică calificați pentru furnizarea acestor servicii tehnologice de sistem vor lua măsuri pentru asigurarea combustibililor necesari. De asemenea, în perioada 3 ianuarie – 15 martie 2018,  S. Complexul Energetic Hunedoara S.A., va furniza servicii tehnologice de sistem în putere de 500 MW, conform anexei nr. 1B, respectiv bandă de reglaj secundar, rezervă terțiară rapidă și rezervă terțiară lentă.

## 6.	Finanţarea programului de iarnă

Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

| Operatori economici | Surse proprii şi credite interne |
| --- | --- |
|  | mil.lei |
| Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei* | 2.553,8 |
| Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, unităţi din administrarea Consiliilor Judeţene şi/sau Locale | 569,5 |
| TOTAL 3.123,3 |

* inclusiv S. OMV PETROM S.A.

## 7.	Programele de reparaţii

În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au demarat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.

Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă, este de cca.412 mil.lei, conform tabelului următor:

| Operatori economici | Valoare preliminată - mil.lei - |
| --- | --- |
| Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Energiei* | 327,7 |
| Producători de energie electrică şi termică în cogenerare, entităţi economice din administrarea Consiliilor Judeţene şi/sau Locale | 84,7 |
| TOTAL | 412,4 |

* inclusiv S. OMV PETROM S.A.

Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport de cerinţa Dispecerului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.

În acelaşi timp, transportatorul şi toţi distribuitorii de energie electrică au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.

## Urmărirea derulării programului de iarnă

În vederea  monitorizării Programului de iarnă, precum şi a activităţilor desfăşurate pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional, ministrul energiei va emite, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul/ii.. de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Energiei şi având ca înlocuitori pe directorul general al Direcției de specialitate din minister și directorul Dispecerului Energetic Naţional.

Comandamentul energetic de iarnă va avea în componenţă reprezentanţi din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Apelor și Pădurilor/Administrația Națională „Apele Române”, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici semnificativi din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă. De asemenea, vor fi invitați reprezentanți ai Ministerul Transporturilor/CFR Marfă.

Comandamentul energetic de iarnă va  monitoriza prevederile Programului de iarnă pentru perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018 şi va propune sau dispune, după caz, măsuri, în situaţia neîndeplinirii acestora.

Ministerul Energiei şi C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. vor prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat ori de câte ori situaţia o va impune.

Pentru coordonarea acţiunilor Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi a Ministerului Apelor și Pădurilor, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul energiei va numi, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin, un Comitet interministerial pentru monitorizarea activităţii Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de stat din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Apelor și Pădurilor şi a Ministerulului Economiei cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă.

La şedinţa Comitetului interministerial de monitorizare a activităţii Comandamentului energetic de iarnă vor fi invitaţi preşedinţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate.